## Slide 1: Тема 2. Структура и технические средства ИИС
2.1 Обобщённая структура ИИС

## Slide 2
Варианты структур отличаются в основном организацией передачи информа­ции.
В зависимости от организации сбора измерительной ин­формации выделяются структуры: одноканальная, многока­нальная, мультиплицированная, многоточечная, сканирую­щая.
При современном уровне цифровой вы­числительной техники все эти структуры с функциональной точки можно рассматривать как частный случай обобщен­ной структуры., приведенной на рис.

## Slide 4
ИО описывается физическими величинами.
Но­менклатура измеряемых величин определяется заказчиком (пользователем) ИИС, исходя из физических представлений об объекте.
Эти величины могут быть одинаковыми, например пространственные координаты.
Среди них могут быть одно­типные, например электрические (напряжение, сила тока, со­противление и др.).

## Slide 5
Первичные измерительные преобразователи (ПИП), или датчики, преобразуют величины xn в электрические величи­ны yn (напряжение, ток, сопротивление, емкость, индуктив­ность и др.).
Датчики являются обязательными компонента­ми ИИС.
Вид датчика в первую очередь определяется видом преобразуемой величины.

## Slide 6
Вспомогательным устройством в ИИС является базирую­щее устройство, с которым могут быть связаны ИО и первич­ные преобразователи.
Вид базирующего устройства определя­ется видом ИО и необходимыми воздействиями на него в про­цессе измерения.
Базирующее устройство может быть простым механическим приспособлением для установки датчиков.
Та­кими простейшими устройствами являются, например, ме­теорологическая будка, элементы крепления измерительных микрофонов или датчиков ионизирующих излучений и др.

## Slide 7
Величины выдаваемые первичными преобразователя­ми, подаются на вторичные измерительные преобразователи (ВИП), которые преобразуют их в напряжения U.
Вторичные преобразователи в некоторых каналах могут отсутствовать, если выходной величиной датчика является напряжение, уровень которого достаточен для аналого-цифрового преобра­зования.
В ряде случаев вторичный преобразователь, каж­дый из которых на рис. обозначен как единое целое, мо­жет представлять собой каскадное соединение нескольких вторичных преобразователей, например моста переменного тока, усилителя и фазового детектора.

## Slide 8
Вид вторичного преоб­разователя определяется только видом величины у.
Поэтому в каналах измерения физически различных величин могут использоваться одинаковые вторичные преобразователи, ес­ли выходные величины датчиков одинаковы.
Конструктивно вторичные преобразователи могут быть совмещены с первичными преобразователями или выполне­ны в виде отдельных плат (устройств).
В состав вторичных преобразователей могут входить простейшие вычислитель­ные устройства, например для введения поправок или для линеаризации характеристик (так называемые интеллекту­альные датчики).

## Slide 9
Напряжения U поступают на аналого-цифровые преоб­разователи (АЦП), где преобразуются в цифровые коды Ср подаваемые на ЭВМ.
По выполняемым функциям АЦП в принципе можно отнести к вторичным преобразователям, что, как мы увидим ниже, реализуется иногда конструктив­но.
Однако они выделены в отдельные функциональные бло­ки в силу следующих обстоятельств:

## Slide 10
АЦП, как это отражено на рис., в отличие от дру­гих преобразователей, работают под управлением ЭВМ, обес­печивающей необходимый алгоритм сбора первичной ин­формации;
АЦП, как и датчики, в отличие от других вторичных преобразователей, являются обязательными компонентами каждого канала.

## Slide 12
АЦП могут быть индивидуальными для каждого канала, однако чаще один АЦП используется для всех или нескольких каналов, работая в мультиплексном режиме.
При реализации этой схемы коммутатор по командам ЭВМ подает на АЦП сигнал соответствующего канала, и с АЦП, также по запросу ЭВМ, выдается код. В этом случае аппаратно присутствует только один АЦП, однако для ана­лиза выполняемых функций, оценки погрешностей и т. д. по-прежнему удобнее пользоваться обобщенной схемой. Единственный момент, который следует учитывать при пе­реходе к мультиплексной схеме, — это время передачи ин­формации на ЭВМ. Однако, учитывая быстродействие совре­менных АЦП и ЭВМ, этот момент в подавляющем большин­стве случаев не имеет существенного значения.

## Slide 13
Для некоторых измерительных преобразователей, на­пример кодовых или импульсных, функции АЦП выполня­ют сами первичные или вторичные преобразователи.
Это не нарушает общего характера рассматриваемой структурной схемы, поскольку она носит функциональный характер, и входящие в нее элементы могут быть конструктивно объеди­нены.
АЦП является в этом отношении самым ярким приме­ром.
Он может быть самостоятельным элементом, может входить в состав первичных или вторичных преобразовате­лей, а также в виде отдельных плат конструктивно может быть размещен в составе ЭВМ.

## Slide 14
Каналы связи между элементами ИИС могут иметь раз­личный характер.
Для ИИС, распределенных в пространстве, могут ис­пользоваться радиоканалы или волоконно-оптическая связь.
В этих случаях один канал связи может служить для переда­чи информации от разных первичных преобразователей, ес­ли они локально сосредоточены, то есть каналы связи, как и АЦП, могут функционировать в мультиплексном режиме.

## Slide 15
Последовательность преобразователей (ПИП, ВИП, если они есть, и АЦП) и каналов связи, обеспечивающая преобра­зование измеряемой физической величины в цифровой код, называется измерительным каналом (ИК).
Другими слова­ми, измерительный канал — это вся совокупность техниче­ских средств, преобразующих измеряемую величину в код, поступающий в ЭВМ.
Как видно из вышесказанного, общим для разных ИК могут быть АЦП, каналы связи и иногда вто­ричные преобразователи.

## Slide 16
Понятие ИК отражает сущность выполнения измерений в ИИС.
Оно необходимо для анализа погрешностей измерения и организации метрологического обеспечения.
Однако конст­руктивно различные элементы канала могут быть объедине­ны в единое устройство.
Например, измерительным каналом является кодовый датчик угла, преобразующий измеряемый угол в параллельный код.
В качестве измерительных каналов могут использоваться электронные измерительные приборы, имеющие цифровой выход (цифровые вольтметры, частото­меры, весы и др.).

## Slide 17
Коды, выдаваемые АЦП, подаются для обработки на вход ЭВМ, в качестве которой может использоваться персональный компьютер (ПК) или специализированное микропроцессор­ное вычислительное устройство.
Цель обработки определяет­ся функциональным назначением ИИС. Обработка первичной информации производится в соответствии с заложенным в ЭВМ программно-математическим обеспечением (ПМО).
ПМО является не менее важным функциональным компонентом ИИС, чем аппаратные составляющие.
При этом ПМО и бази­рующее устройство являются наиболее специфичными, наи­более «индивидуальными» элементами каждой ИИС.