## Slide 1: Техническое обслуживание ИКО
Виды технического обслуживания
Методы технического обслуживания

## Slide 2: Виды технического обслуживания
Регламентированное техническое обслуживание должно выполняться в объеме и с учетом наработки, предусмотренном в эксплуатационной документации, независимо от технического состояния.
Периодическое техническое обслуживание должно выполняться через интервалы времени и в объеме, установленными в эксплуатационной документации.
Техническое обслуживание с периодическим контролем должно выполняться с установленной в технологической документации периодичностью контроля технического состояния и необходимым комплексом технологических операций, зависящих от технического состояния.

## Slide 3
Техническое обслуживание с непрерывным контролем должно выполняться в соответствии с эксплуатационной документацией на СВТ или технологической документацией по результатам постоянного контроля за техническим состоянием.
Профилактический контроль осуществляется аппаратурным и программным путями. Аппаратурный контроль проводится с помощью специальной аппаратуры, контрольно-измерительных приборов и стендов и программно-аппаратных комплексов.

## Slide 4
В настоящее время наибольшее распространение получили следующие виды систем технического обслуживания (СТО):
Планово-предупредительное обслуживание;
Обслуживание по техническому состоянию;
Комбинированное обслуживание.

## Slide 5
Планово-предупредительное обслуживание основано на календарном принципе и реализует регламентированное и периодическое технические обслуживания. Эти работы выполняются с целью поддержания устройств в исправном состоянии, выявлении отказов в оборудовании, предупреждении сбоев и отказов в работе.
Периодичность планово-профилактических работ зависит от типа оборудования и условий эксплуатации (количества смен и загрузка).
Достоинства системы – обеспечивает наивысшую готовность СВТ.
Недостатки системы – требует больших материальных и физических затрат.

## Slide 6
В общем, система включает следующие виды технических обслуживания (профилактик):
контрольные осмотры (КО)
ежедневные ТО (ЕТО);
еженедельные ТО;
двухнедельные ТО;
декадные ТО;
ежемесячные ТО (ТО1);
двухмесячные ТО;
полугодовые или сезонные (СТО);
годовые ТО;

## Slide 7
КО, ЕТО включает осмотр устройств, прогон теста быстрой проверки готовности (работоспособности устройств), а также работы предусмотренные ежедневной профилактикой (в соответствии с инструкцией по эксплуатации) всех внешних устройств (чистка, смазка, регулировка и т. д.).
Во время двухнедельного ТО предусматривается прогон диагностических тестов, а также все виды двухнедельных профилактических работ, предусмотренных для внешних устройств.
При Ежемесячном ТО предусматривает более полная проверка функционирования с помощью всей системы тестов, входящих в состав ее программного обеспечения. Во время ежемесячной профилактики выполняются все необходимые работы, предусмотренные в инструкции по эксплуатации внешних устройств.

## Slide 8
При полугодовом (годовом) ТО проводятся те же работы, что при ежемесячном ТО. А также все виды полугодовых (годовых) профилактических работ: разборку, чистку и смазку всех механических узлов внешних устройств с их одновременной регулировкой или заменой деталей. Подробное описание профилактических работ дается в инструкции по эксплуатации отдельных устройств, прилагаемых к СВТ заводом-изготовителем.

## Slide 9
При обслуживании по техническому состоянию выполнение работ по ТО имеет внеплановый характер и выполняется по мере необходимости исходя из состояния объекта (результатов тестирования), что соответствует техническому обслуживанию с непрерывным контролем или техническому обслуживанию с периодическим контролем.
К внеплановому профилактическому обслуживанию относятся внеочередные профилактики, назначаемые главным образом после устранения серьѐзных неисправностей СВТ. Объем профилактических мероприятий определяется характером возникшей неисправности и еѐ возможными последствиями.
Вывод на внеплановую профилактику можно также производить, когда количество сбоев, возникающих за определенный установленный период времени, превышает допустимые значения.

## Slide 10
При комбинированной системе технического обслуживания «младшие виды ТО» проводятся по мере необходимости, как при ТО по состоянию исходя из наработки и условий работы конкретного вида или результатов его тестирования. Выполнение «старших видов ТО» и ремонтов планируется.
Рациональная организация СТО должна предусматривать накопление статического материала по результатам эксплуатации с целью его обобщения, анализа и выработки рекомендаций по совершенствованию структуры обслуживания, повышению эффективности использования , снижению эксплуатационных расходов.

## Slide 11: Методы технического обслуживания
Техническое обслуживание (сервис) не зависимо от принятой системы ТО может организовываться с использованием известных методов ТО.
Метод технического обслуживания (ремонта) ИКО определяется совокупностью организационных мероприятий и комплексом технологических операций по техническому обслуживанию (ремонту).
Методы технического обслуживания (ремонта) подразделяются по признаку организации на:
фирменный;
автономный;
специализированный;
комбинированный.

## Slide 12
Фирменный метод заключается в обеспечении работоспособного состояния ИКО предприятием-изготовителем, проводящим работы по техническому обслуживанию и ремонту СВТ собственного производства.
Автономный метод заключается в поддержании работоспособного состояния в период эксплуатации, при котором техническое обслуживание и ремонт пользователь выполняет своими силами.
Специализированный метод заключается в обеспечении
работоспособного состояния оборудования предприятием сервиса, проводящим работы по техническому обслуживанию и ремонту.

## Slide 13
Комбинированный метод заключается в обеспечении работоспособного состояния оборудования пользователем совместно с предприятием сервиса, либо с предприятием-изготовителем и сводится к распределению между ними работ по техническому обслуживанию и ремонту.
По характеру выполнения методы технического обслуживания (ремонта) подразделяются на:
индивидуальное;
групповое;
централизованное.

## Slide 14
При индивидуальном ТО обеспечивается обслуживание силами и средствами персонала данного ИКО. В состав комплекта оборудования для этого типа ТО входят:
аппаратура контроля элементной базы и электропитания;
контрольно-наладочная аппаратура для автономной проверки и ремонта;
комплект электроизмерительной аппаратуры, необходимой для
эксплуатации;
комплект программ (тестов) для проверки работы;
инструмент и ремонтные принадлежности;
вспомогательное оборудование и приспособления;
специальная мебель для хранения имущества и оборудование рабочих мест оператора и наладчика элементной базы.

## Slide 15
Групповое ТО служит для обслуживания нескольких СВТ, сосредоточенных в одном месте, средствами и силами специального персонала.
Структура состава оборудования при групповом сервисе та же, что и при индивидуальном, но при этом предполагается наличие большего числа аппаратуры, приспособлений и т. д., исключающей неоправданное дублирование.
Комплект группового сервиса включает как минимум комплект оборудования индивидуального сервиса, дополненный аппаратурой и приспособлениями других ИКО.

## Slide 16
Централизованное техническое обслуживание является более прогрессивной формой обслуживания. Система централизованного технического обслуживания представляет собой сеть региональных центров обслуживания и их филиалов – пунктов технического обслуживания.
При централизованном обслуживании сокращаются расходы на содержание технического персонала, сервисной аппаратуры и запасные части.
Такое обслуживание предполагает ремонт элементов, узлов и блоков на базе специальной мастерской, оснащенной всем необходимым оборудованием и приборами.

## Slide 17
Помимо этого, централизованное техническое обслуживание позволяет сосредоточить в одном месте материалы по статистике отказов элементов, узлов, блоков и устройств, а также получить эксплуатационные данные с десятки однотипных ИКО при прямом контроле достоверности.
Все это дает возможность использовать информацию для прогнозирования необходимых запасных частей, выдачи рекомендаций по эксплуатации ИКО.