## Slide 1: Микропроцессорные системы
Цифровые процессоры обработки сигналов фирмы Motorola
© Е.А. Сторожок, доц. каф. ИСКТ ВГУЭС

## Slide 2: Вопросы
Обобщенная структура DSP56K
Архитектура процессоров базового семейства DSP56000

## Slide 3: Обобщенная структура DSP56K
В любом процессоре DSP56K на кристалле функционально можно выделить две части:
центральный модуль обработки
область расширения
Центральный модуль обработки является основой любого процессора DSP56K. В его состав входят:
арифметико-логическое устройство данных ALU данных
устройство генерации адреса AGU
устройство программного управления PCU
шины данных DB
шины адресов AB
порты (A,B и C – в зависимости от модификации)
внутрикристальный эмулятор OnCE
Генератор тактовых импульсов ГТИ с фазовой автоподстройкой частоты PLL (ФАПЧ)

## Slide 4: Архитектура процессоров базового семейства DSP56000
Основные компоненты архитектуры
Шина данных
Шина адресов
ALU данных
Устройство генерации адреса AGU
Устройство программного управления PCU
Генератор тактовых импульсов (ГТИ) с фазовой автоподстройкой частоты (PLL)
Порты
Внутрикристальный эмулятор OnCE

## Slide 5: Архитектура процессоров базового семейства DSP56000
В области расширения размещаются X- и Y-память данных, P-память программ и периферийные модули. Организация памяти определяется конкретным типом процессора.
В состав центрального модуля входят:
шины данных DB
шины адреса AB
арифметико-логическое устройство данных (ALU данных)
устройство генерации адреса AGU
устройство программного управления PCU
порты (A,B и C – в зависимости от модификации)
внутрикристальный эмулятор OnCE
Генератор тактовых импульсов ГТИ с фазовой автоподстройкой частоты PLL (ФАПЧ)

## Slide 6: Шины данных
Имеются четыре двунаправленных 24-разрядных шины данных:
X-шина XDB
Y-шина YDB
шина программ PDB, по которой передаются команды
общая шина GDB данных, обеспечивающая обмен данными с внутренней или внешней (через порт A) перифериями
Шины XDB и YDB предназначены для передачи данных между ALU данных и X- и Y-памятью, соответственно. При необходимости 24-разрядные шины XDB и YDB могут быть объединены в одну 48-разрядную шину.
Общая (24-разрядная) шина GDB обеспечивает обмен данными с внутрикристальной и внешней перифериями. Обмен данными с внешней периферией может осуществляться через внешнюю шину порта A в параллельном формате, 8-разрядную шину данных host-интерфейса (порт B) в последовательно-параллельном формате и через порт C в последовательном формате.
Передачу данных между шинами осуществляет переключатель внутренних шин данных. Переключатель дополнительно содержит блок манипуляции битами, позволяющий управлять состоянием битов любого типа ячеек памяти данных и регистров ALU данных, AGU, PCU.

## Slide 7: Шины адресов
Шины адресов используются для адресации ячеек памяти.
Имеются две однонаправленные шины адресов данных:
X-шина XAB
Y-шина YAB
и одна двунаправленная шина адреса программ PAB.
Шины XAB и YAB используются для адресации X- и Y-памяти, соответственно.
Шина PAB предназначена для адресации P-памяти.
Адресация внешней памяти осуществляется через единственную однонаправленную шину, которая подключается к XAB, YAB или PAB. Выбором шины управляет переключатель внешней шины адреса – мультиплексор с тремя входами.
При адресации внешней памяти необходимо учитывать, что в одном командном цикле доступно только одно пространство внешней памяти. В этом случае командный цикл реализуется без дополнительной задержки. Обращение к внешним пространствам памяти контролирует устройство управления шинами.

## Slide 8: ALU данных
ALU данных выполняет все арифметические и логические операции над операндами. 24-разрядные процессоры базового семейства DSP56000 имеют в своем составе:
четыре 24-разрядных входных регистра;
два 56-разрядных аккумулятора, каждый из которых содержит 48-разрядный регистр аккумулятора и 8-разрядный регистр расширения;
два сдвигателя/ограничителя данных;
параллельное одноцикловое устройство умножения с накоплением.
Регистры расширения хранят целую часть результата. Ее максимальное значение по модулю равно 255. Возможен режим насыщения, согласно которому, если 48-разрядный результат операции оказывается больше максимально допустимого (при переполнении) либо меньше минимального допустимого (при потере значимости), в процессоре автоматически устанавливается соответствующая амплитуда насыщения.
Входные регистры могут объединяться в пары, удваивая таким образом разрядность обрабатываемых данных.

## Slide 9: Устройство генерации адреса AGU
Устройство генерации адреса AGU выполняет все операции, связанные с определением и хранением адресов в режиме косвенной адресации. Это устройство работает независимо от остальных блоков процессора. Формирование адреса происходит параллельно с другими операциями процессора. Процессоры фирмы Motorola обладают чрезвычайно мощной системой адресации, позволяющей производить манипуляции с данными за один командный цикл.
В состав AGU входят два одинаковых арифметических блока, формирующие два 16-разрядных адреса в каждом командном цикле. При формировании адреса могут использоваться три типа арифметики: линейная, модульная и бит-реверсивная.

## Slide 10: Устройство программного управления PCU
Устройство программного управления PCU управляет конвейерной обработкой команд, аппаратной организацией цикла DO, обращением к подпрограммам и обслуживанием прерываний.
В состав PCU входят:
генератор адреса программ PAG;
контроллер декодирования команд PDC;
контроллер прерываний PIC.
В PAG размещаются:
программный счетчик PC;
регистр начального адреса цикла LA;
счетчик циклов LC;
регистр состояния SL;
регистр режима обработки OMR;
системный стек SS;
регистр указателя стека SPR.
Системный стек SS базового семейства процессоров DSP56000 объемом 32x16 поддерживает до 7 циклов DO или 15 прерываний, или 15 вложенных подпрограмм.

## Slide 11: Устройство программного управления PCU
MODA/IRQA
MODB/IRQB
MODC/NMI
RESET
Контроллер программного прерывания PIC имеет четыре вывода:
Выводы MODA/IRQA и MODB/IRQB используются для установки режимов обработки A или B и приема маскируемых запросов на прерывание (управляющих сигналов) от внешних аппаратных источников.
Вывод MODC/NMI используется для установки режима обработки С и приема немаскируемых запросов на прерывание от внешних аппаратных источников.
Режимы обработки A, B и C формируют конфигурацию X-, Y- и P-памяти, а также определяют процедуру запуска процессора после его выхода из состояния сброса.
Вывод RESET используется для установки процессора в начальное состояние, называемое состоянием сброса.

## Slide 12: Генератор тактовых импульсов(ГТИ) с фазовой автоподстройкой частоты (PLL)
Генератор тактовых импульсов (ГТИ) с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ или PLL) позволяет формировать тактовые импульсы высокой частоты внутри процессора при низкочастотном внешнем задающем генераторе. Границы диапазона тактовых частот регулируются от минимальной (обычно 10МГц) до максимальной, которая зависит от возможностей внешнего генератора и коэффициента умножения, устанавливаемого программно. В состоянии останова процессора генераторное оборудование остается активным, хотя ГТИ запирается, поэтому процессор переходит на минимально возможное потребление мощности.

## Slide 13: Порты
Процессоры семейства DSP56K имеют три порта:
порт A,
обеспечивающий разносторонний интерфейс с внешней памятью и внешней периферией как быстродействующей, так и низкоскоростной. Порт содержит внешнюю адресную 16-разрядную шину, внешнюю 24-разрядную шину данных и шину управления портом A. Шина управления обеспечивает управление чтением/записью по шине данных, выбор адресного пространства памяти и управление магистральной шиной при организации многопроцессорной системы; обмен данными осуществляется в параллельном формате.
порт B (host-интерфейс);
порт C (последовательного обмена данными).
Порты B и C относятся к внутрикристальной периферии; способы их использования определяются специальными регистрами данных и состояния, размещенными во внутрикристальной X-памяти.

## Slide 14: Порты
Порт B может использоваться либо как порт ввода/вывода общего назначения, либо как host-интерфейс. Второй вариант применяется в том случае, когда процессор входит в состав некоторой системы ЦОС и есть необходимость взаимодействия с ведущим процессором (host-процессором). Обмен данными осуществляется по 8-разрядной шине в последовательно-параллельном формате: 24-разрядные данные делятся на три байта, которые передаются в параллельном формате последовательно друг за другом.
Порт C представляет собой последовательный интерфейс, предназначенный для дуплексного асинхронного и синхронного обменов данными с внешней периферией. Направление передачи данных на выводах порта C определяется программно. Прием/передача данных осуществляется последовательно, начиная с младшего (0-го) или старшего (23-го) бита 24-разрядного слова, которое, в свою очередь, передается побайтно. Формат асинхронного слова, кроме байта данных, содержит дополнительные служебные биты и поэтому может быть 10- или 11-разрядным.

## Slide 15: Внутрикристальный эмулятор OnCE
Внутрикристальный эмулятор OnCE является аппаратным элементом системы отладки и работает под управлением ведущего компьютера, на который инсталлируют программные средства отладки. Эмулятор обеспечивает быстрый и независимый доступ к внутренним регистрам и периферии процессора для проверки их состояния. Связь между эмулятором и компьютером осуществляется с помощью специального устройства – внешнего контроллера команд.
Внешний контроллер и программные средства отладки поставляются фирмой-производителем процессора