## Slide 1: Микропроцессорные системы
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММИРУЕМОГО ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА
© В.В. Сивченко, ст. преп. каф. ИСКТ ВГУЭС

## Slide 2
Лабораторная работа
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММИРУЕМОГО ПАРАЛЛЕЛЬНОГО
ИНТЕРФЕЙСА
Цель работы:
освоение принципов программного управления БИС программируемого параллельного интерфейса (ППИ) с помощью микроЭВМ,
исследование протоколов обмена между ППИ и микроЭВМ по внутренней магистрали, между ППИ и ВУ по внешней магистрали в различных режимах обмена (синхронном, асинхронном, однонаправленном, двунаправленном).

## Slide 3
Введение.
Для сопряжения микроЭВМ с различными типами внешних устройств широко применяется программируемое устройство параллельного ввода/вывода данных - микросхема программируемый параллельный интерфейс КР580ВВ55. Структурная схема ППИ приведена на рис. 1.

## Slide 4
ППИ содержит 8-разрядный буфер шины данных (БФД) для обмена данными через магистраль микроЭВМ, три 8-разрядных канала (буферных регистра) КА, КВ и КС для связи с внешними устройствами и схему управления с регистром управления (РгУ). Входные сигналы управления: CS/ (выбор микросхемы), RD/ (чтение), WR/ (запись), а также сигналы A0, A1, определяющие адрес (номер) канала ввода-вывода или регистра управления, - устанавливают направление обмена данными между микроЭВМ и одним из регистров ППИ. В табл.1 приведены основные операции ППИ в зависимости от значений управляющих и адресных сигналов на входах.
Табл.1

## Slide 5
После установки режима работы ППИ обмен данными с каналами ввода-вывода может быть осуществлен по командам ввода (IN port N) и вывода (OUT port N).
Для установки режима работы ППИ необходимо послать в регистр управления управляющее слово, обеспечив настройку каналов на тот или иной режим работы. Формат управляющего слова режима приведен на рис.2, а.
Режимы работы каналов КА и КВ программируются независимо друг от друга. Режим работы канала КС, который разделен на два 4-разрядных канала КС0-3 и КС4-7, зависит от режимов работы каналов КВ и КА соответственно. ППИ позволяет осуществить три режима работы:
режим 0 - синхронный обмен по двум независимым каналам КА и КВ, а также по двум 4-разрядным каналам КС0-3 и КС4-7,
режим 1 - стробируемый ввод/вывод, обеспечивая асинхронный однонаправленный обмен по 2-м независимым каналам КА и КВ. Линии канала КС используются для управления передачей данных.
режим 2 - асинхронный двунаправленный обмен через канал КА под управлением сигналов канала КС. Канал КВ может быть использован для асинхронного однонаправленного ввода/вывода.
В дополнение к перечисленным режимам работы БИС ППИ обеспечивает возможность программной независимой установки или сброса любого разряда канала С. Формат управляющего слова для установки/сброса разрядов КС показан на рис. 2,б.

## Slide 7
Описание модуля параллельного интерфейса
Модуль представляет собой печатную плату, один из внешних разъемов которой предназначен для связи с микроЭВМ, а второй для подключения внешних устройств. Разъем для подключения модуля к внутренней магистрали микроЭВМ содержит восемь линий данных, восемь адресных линий (младший байт адреса), три сигнала управления передачей данных (IORC/ - сигнал чтения из внешнего устройства, IOWC/ - сигнал записи во внешнее устройство и IOEN/- сигнал разрешения ввода/вывода), сигнал начальной установки INIT, а также линии ОБЩ и +5В. На разъем, предназначенный для подключения внешних устройств, выведены линии каналов КА, КВ и КС ППИ, а также сигнал внешней синхронизации осциллографа, необходимый для наблюдения временных диаграмм.
Упрощенная принципиальная схема модуля представлена в приложении.
Центральным элементом схемы является БИС (ППИ, D2), непосредственно реализующая функции параллельного интерфейса.
Схема дешифрации адреса (ДША, D1) выдает сигналы выборки низкого уровня на следующие элементы схемы:
на БИС ППИ при обращении микроЭВМ к внешнему устройству с адресами В0Н...В3Н. При этом адреса каналов КА, КВ, КС и регистра управляющего слова - В0, В1, В2 и В3 соответственно;
на регистр индикации состояния внутренних триггеров разрешения прерывания при чтении из канала КС по адресу В2Н;
на регистр индикации управляющего слова при записи в регистр управления ППИ по адресу В3Н.

## Slide 8
Схема индикации состояния внутренних триггеров разрешения прерывания (СИСТ, D3, Е1) позволяет отображать с помощью светодиодов информацию о том, установлены или сброшены триггеры разрешения прерывания каналов КА и КВ. Информация о состоянии триггеров записывается в регистр при чтении из канала КС.
Схема индикации управляющего слова (СИУС, D4, E2) позволяет в любой момент времени видеть, в каком режиме работает БИС ППИ. Информация записывается в регистр при записи управляющего слова в ППИ.
Буфер, схема индикации и наборное поле канала КА (БФА, ИКА и НПА, D6, D10, SA4...SA11, E4) позволяют отображать информацию, записанную в канал КА, а также осуществлять ввод через канал КА информации, задаваемой с помощью переключателей SA4...SA11.
Буфер, схема индикации и наборное поле канала КС (БФС, ИКС и НПС, D7, D8, E3, SA1...SA3) предназначены соответственно для отображения информации, записанной в канал КС, и для имитации управляющих сигналов внешнего устройства.
Наборное поле и буфер канала КВ (НПВ и БФВ, D5, D9, SA12...SA19) позволяют задавать входную информацию для считывания через канал КВ и программно имитировать управляющие сигналы внешнего устройства. Буфер открывается для ввода информации с наборного поля при наличии "1" во втором разряде управляющего слова, то есть когда канал КВ программируется для ввода информации.

## Slide 9
Расположение переключателей, кнопок и элементов индикации приведено на рис. 3.

## Slide 10
А. Исследование режима 0.
При вводе информации данные записываются с шин каналов в буферные регистры ППИ без стробирования, а передаются на внутреннюю магистраль микроЭВМ по сигналу RD/. При выводе данные от микроЭВМ записываются в соответствующий регистр ППИ по фронту сигнала WR/ и сразу же выводятся на шину канала. Недостаток режима 0 состоит в том, что при вводе данных из БИС ППИ возможно считывание ложной информации, если в процессе выполнения команды ввода (чтения) происходит изменение данных на входах каналов ППИ. После включения питания и подачи импульса начальной установки (INIT) все каналы ППИ настраиваются на ввод данных в режиме 0. Поэтому при программировании ППИ для вывода данных из микроЭВМ после записи управляющего слова в ППИ возможна выдача случайной информации, записанной в регистр канала ранее или установившейся в нем сразу после включения питания.
1.Установить переключатель SA20 (слева) в положение "РАБ", SA21(справа)- в положение "АВТ"(оба в нижнее положение).
Составить и выполнить программу в автоматическом режиме согласно следующего алгоритма:
Инициализация ВВ55 на режим 0 (ввод через КB, вывод через КA и КС),
Ввод данных с наборного поля канала КВ.
Вывод данных на индикаторы каналов КA и КС.
Вывод данных в одну из ячеек линейного дисплея «Электроники-580» (адреса 83F8…83FF).
Переход на п.2.
2.Определить состояния выходов канала КС после загрузки управляющего слова для вывода данных через канал КС.

## Slide 11
Б. Исследование режима 1
Временные диаграммы работы каналов КА и КВ в режимах ввода и вывода приведены на рис.4, 5 .
При работе каналов КА и КВ на ввод данных информация записывается в регистр канала по заднему фронту сигнала STBRC/( стробирующий сигнал приема). Получив данные, ППИ вырабатывает сигнал ACKRC/ (подтверждение приема), сохраняемый до окончания передачи в микроЭВМ по сигналу RD/. Возвращаемый внешнему устройству сигнал ACKRC/ запрещает ему формировать новый сигнал STBRC/.
Если сигнал ACKRC/ и внутренний триггер разрешения прерываний (INTE) канала установлены в "1", то по фронту сигнала STBRC/ на выходе ППИ формируется сигнал запроса прерывания INT, одновременно фиксируемый в слове состояния ППИ. Этот сигнал может быть использован для информирования микроЭВМ о готовности данных к вводу. По сигналу чтения RD/ из микроЭВМ сначала сбрасывается сигнал запроса, а затем сигнал ACKRC/, разрешая внешнему устройству передачу следующего байта данных.
Установка - сброс триггеров разрешения прерывания INTE1, INTE2 осуществляется с помощью управляющих слов установки разрядов 4 (INTE1) и 2 (INTE2) канала КС .

## Slide 13
Разряды 6, 7 канала КС могут быть использованы как для ввода, так и для вывода. Если они запрограммированы для ввода, то чтение информации на этих входах производится с помощью операции чтения из канала КС. Если они запрограммированы для вывода, то их можно использовать только путем установки или сброса разрядов 6, 7 канала КС.
При работе каналов КА и КВ в режиме вывода данные в выходной регистр канала записываются по сигналу WR/. В момент окончания записи ППИ формирует управляющий сигнал STBWR/ (строб записи), указывающий на то, что данные на выходе ППИ установлены и могут быть считаны внешним устройством. Прием данных ВУ подтверждается сигналом ACKWR/ (подтверждение записи). Для информирования микроЭВМ о завершении цикла передачи и готовности канала к получению новых данных может быть использован сигнал INT, который устанавливается в "1" при высоких уровнях сигналов STBWR/, ACKWR/ и единичном состоянии триггера разрешения прерывания INTE. На интервале вывода данных в ВУ этот сигнал остается на низком уровне. Установка и сброс триггеров разрешения прерывания INTE0, INTE2 каналов производится путем программирования разрядов 6 и 2 канала КС. Разряды 4 и 5 КС могут быть использованы для синхронного ввода/вывода информации.
Если ППИ запрограммирован для работы в режимах 1 или 2, то состояние обмена можно определить программным путем при чтении содержимого регистра канала КС. Форматы слова состояния для режима 1 приведены на рис.6.

## Slide 14
В модуле УМПК-80/МИ2 при выводе информации через разряды канала КС переключатель SA20 необходимо перевести в положение "БЛК". Для формирования входной информации в разряде КС4 можно использовать кнопку STBRC/ (SA2).
3.Установить переключатель SA20 в положение "РАБ", SA21 в положение "АВТ". Выполнить циклическую программу стробируемого ввода данных по каналу КВ и вывода данных в канал КА. Для имитации сигналов ВУ использовать кнопки SA1 (STBRC/ и ACKWR/ канала КВ), SA2 (STBRC/ канала КА) и SA3 (ACKWR/ канала КА). В качестве флагов готовности можно использовать разряды 1, 5 (при вводе) и разряды 1, 7 (при выводе) слова состояния ППИ. Перед началом цикла обмена инициализировать работу каналов КА и КВ для работы в режиме 1 .

## Slide 15
Описание алгоритма:
Инициализация ВВ55 на режим 1 (ввод через КВ, вывод через КА),
Чтение слова состояния (SW).
Проверка флага готовности канала КВ ( по сигналу STBRC/ от кнопки SA1). Если флаг равен 0, переход на п.2, иначе на п.4
Ввод данных с наборного поля канала КВ.
Пересылка данных в РОН В.
Чтение слова состояния (SW).
Проверка флага готовности канала КА ( по сигналу ACKWR/ от кнопки SA3).Если флаг равен 0, переход на п.6, иначе на п.8.
Пересылка данных из РОН В в аккумулятор.
Вывод данных на индикаторы канала КА.
Переход на п.2.
4. Исследовать временные диаграммы обмена по каналу КА в динамике с помощью осциллографа, имитируя сигналы внешнего устройства с помощью выходных сигналов канала КВ ( рис. 7).

## Slide 17
Для исследования диаграмм в режиме ввода выполнить программу:
MVI A, CW ; Запись управляющего слова
OUT RGCW
SET1: MVI A, SET ; Установка триггера INTE1
OUT RGCW
MVI A, 3
OUT KB ; Формирование сигнала STB RC/А
CMA
OUT KB
CMA
OUT KB
IN KA
JMP SET1
Самостоятельно подготовить программу для исследования временных диаграмм ППИ в режиме вывода. Выполнить программу на стенде. Снять осциллограммы сигналов цикла ввода и цикла вывода данных.
5. Выполнить программы, обеспечив ввод (вывод) в режиме 1 по одному из каналов КА или КВ, одновременно используя один из разрядов канала КС для синхронного обмена. При выводе информации через разряды канала КС перевести переключатель SA20 в положение "БЛК"?

## Slide 18
Режим 2 используется для двунаправленного асинхронного обмена информацией по каналу КА. Сигналы управления (рис. 8), передаваемые по пяти линиям канала КС, представляют собой комбинацию сигналов, используемых при работе канала КА в режиме 1.

## Slide 19
Основным отличием режима 2 от режима 1 является то, что информация, записанная в регистр канала КА для вывода, появляется на его выходах не сразу, а после выдачи внешним устройством сигнала ACKWR/. До этого момента выходы канала КА находятся в состоянии высокого импеданса. Временные диаграммы обмена в режиме 2 эквивалентны временным диаграммам обмена в режиме 1 и допускают любую последовательность передачи данных, при которой сигнал WR/ появляется раньше сигнала ACKWR/, а сигнал STBRC/ раньше сигнала RD/. Установка-сброс триггеров разрешения прерывания INTE0, INTE1 осуществляется путем программной установки разрядов 6 (вывод) и 4 (ввод) канала КС.
Канал КВ может использоваться при работе канала КА в режиме 2 как для синхронного (режим 0), так и для асинхронного (режим 1) ввода-вывода. Формат слова состояния для режима 2 приведен на рис. 9.

## Slide 20
При работе канала КА в режиме 2 и канала КВ в режиме 0 можно использовать незадействованные под управляющие сигналы разряды КС0-2 для ввода-вывода информации. Убедиться в этом можно, используя в качестве формирователя входной информации разряда КС2 кнопку SA1 сигнала STBRC/.В (при вводе информации) или устанавливая/сбрасывая разряды КС0-2 (при выводе информации).
6. Составить программу для стробируемого ввода данных по каналу КА и КВ и последующего вывода данных в канал КА, используя режим 2 канала КА и режим 1 канала КВ. Исследовать влияние управляющих сигналов STBRC/.A и ACKWR/.A, ( а также триггеров INTE0 и INTE1) на работу канала КА в режиме 2, а также влияние сигнала STBRC/.B (и триггера INTE2) на работу канала КВ в режиме 1.
Описание алгоритма:
Инициализация ВВ55 канала КВ на ввод в режиме 1, канала КА на режим 2.
Чтение слова состояния (SW).
Проверка флага готовности канала КА по вводу ( по сигналу STBRC/ от кнопки SA2). Если флаг равен 0, переход на п.2, иначе на п.4
Ввод данных с наборного поля канала КА.
Пересылка данных в РОН В.
Чтение слова состояния (SW).

## Slide 21
Проверка флага готовности канала КВ по вводу ( по сигналу STBRC/ от кнопки SA1). Если флаг равен 0, переход на п.6, иначе на п.8.
Ввод данных с наборного поля канала КВ.
Обработка данных, полученных через каналы КА и КВ.
Вывод результата совместной обработки через канал КА.
Чтение слова состояния (SW).
Проверка флага готовности канала КА по выводу ( по сигналу ACKWR/ от кнопки SA3). Если флаг равен 0, переход на п.11, иначе на п.2.
Примечание. Проверка флагов готовности может быть заменена проверкой запросов прерываний при разрешении прерываний.
7. Изменить программу п.6, осуществив работу канала КА в режиме 2 совместно с работой канала KB в режиме 0 и обменом по линиям канала КС.
8. Оформить отчет.
Отчет должен содержать схемы связи ППИ с внутренней и внешней магистралями, тексты отлаженных программ на языке ассемблера и в 16-ичных кодах, отметки действий оператора в соответствующих точках программы, необходимые при воспроизведении того или иного режима работы, осциллограммы управляющих сигналов.
Литература.
1.Техническое описание УМПК - 80.