## Slide 1: Микропроцессорные системы
Порты ввода/вывода.
Порт В
Порт D
© Е.А. Сторожок, доц. каф. ИСКТ ВГУЭС

## Slide 2
Вопросы
Порт В
8-разрядный — двунаправленный для ввода/вывода
Порт D
7-разрядный двунаправленный со встроенными подтягивающими регистрами.

## Slide 3: Альтернативные функции выводов порта В
Вывод | Альтернативная функция
РВО | AINO (положительный вход аналогового компаратора)
РВ1 | AIN1 (отрицательный вход аналогового компаратора)
РВЗ | 0С1 (выход совпадения таймера/счетчика 1)
РВ5 | MOSI (вход данных для SPI)
РВ6 | MISO (выход данных для SPI)
РВ7 | SCK (вход тактовых импульсов SPI)

## Slide 4: Порт В как порт ввода/вывода общего назначения
Все 8 битов порта В при использовании для ввода/вывода одинаковы

## Slide 5: Влияние DDBn на выводы порта В
DDBn | PORTBn | Вход/ выход | Подтягивающий резистор | Комментарий
0 | 0 | Вход | Нет | Третье состояние (Hi-Z)
0 | 1 | Вход | Есть | РВп источник тока, если соединен с землей
1 | 0 | Выход | Нет | Выход установлен в 0
1 | 1 | Выход | Нет | Выход установлен в 1

## Slide 6: Альтернативные функции PORTB
Бит 7 SCK — вход тактовой частоты для SPI.
Бит 6 MISO — выход данных для SPI.
Бит 5 MOSI — вход данных для SPI.
Бит 3 ОС 1 — выход совпадения.

## Slide 7: Порт D
7-разрядный двунаправленный со встроенными подтягивающими регистрами. Выходные буферы порта могут поглощать ток до 20 мА.
Если выводы используются как входы и на них подан низкий уровень, то при подключении подтягивающих резисторов они являются источниками тока.

## Slide 8: Альтернативные функции порта D
Вывод | Альтернативная функция
PDO | RXD (вход данных UART)
Р01 | TXD (выход данных UART)
PD2 | INTO (вход внешнего прерывания 0)
PD3 | INT1 (вход внешнего прерывания 1)
PD4 | ТО (внешний вход таймера/счетчика 0)
PD5 | Т1 (внешний вход таймера/счетчика 1)
PD6 | ICP (вход захвата таймера/счетчика 1)

## Slide 9: Порт D как порт ввода/вывода общего назначения
Бит DDDn регистра DDRD выбирает направление передачи дан­ных.
Если бит установлен, вывод сконфигурирован как выход.
Если бит сброшен — вывод сконфигурирован как вход.
Если PORTDn установлен и вывод сконфигурирован как вход, включается КМОП подтягивающий резистор.
Для отключения резистора PORTDn должен быть сброшен или вывод должен быть сконфигурирован как выход

## Slide 10: Альтернативные функции порта D
Бит 6 ICP — вход захвата таймера/счетчика 1.
Бит 5 Т1 — тактовый вход таймера/счетчика 1.
Бит 4 ТО — тактовый вход таймера/счетчика 0.
Бит 3 INT1 — вход внешних прерываний 1.
Бит 2 INTO — вход внешних прерываний 0.
Бит 1 TXD — выход передатчика UART