## Slide 1: Микропроцессорные системы
Программы и инструменты
Это описание предполагает, что транслятор wavrasm правильно установлен на компьютер, на котором происходит работа.
© Е.А. Сторожок, доц. каф. ИСКТ ВГУЭС

## Slide 2: Вопросы
Ассемблер, формат программы на ассемблере
Команды микроконтроллера
Директивы транслятора ассемблера
Выражения
Операнды
Операции
Компилятор языка С CodeVision AVR

## Slide 3: Ассемблер
Для микроконтроллеров семейства AVR имеется свободно распространяемый транслятор ассемблера — wavrasm. Также одновременно с транслятором ассемблера устанавливается программа для отладки программ на языке ассемблера для микроконтроллеров семейства AVR.
Однако она заметно уступает свободно распространяемому фирмой Atmel отладчику AVR Studio, поэтому ее мы рассматривать не будем

## Slide 4: Формат программы на ассемблере
[метка:] директива [аргументы директивы] [комментарий]
[метка:] мнемоника команды [аргументы команды] [комментарий]
Комментарий
Пустая строка

## Slide 5: Команды микроконтроллера
арифметические и логические;
команды условных и безусловных переходов;
команды передачи данных;
команды для работы с битами.

## Slide 6: Директивы транслятора ассемблера
BYTE — резервирует 1 байт для использования в качестве переменной;
CSEG — сегмент программ;
DB — определяет байт-константу;
DEF — определяет символическое имя для регистра;
DEVICE — задает тип целевого микроконтроллера;
DSEG — сегмент данных;
DW — определяет слово-константу;
ENDMACRO — конец определения макроса;
EQU — сопоставляет символьному имени арифметическое выражение;

## Slide 7: Директивы транслятора ассемблера
ESEG — сегмент EEPROM;
EXIT — выйти из файла (конец текста программы);
INCLUDE — загрузить исходный текст из другого файла;
LIST — включить генерацию листинга;
LISTMAC — включить печать содержимого макросов в листинге;
MACRO — начать определение макроса;
NOLIST — выключить генерацию листинга;
ORG — установить расположение;
SET — сопоставить символу выражение

## Slide 8: Выражения
Ассемблер позволяет использовать в тексте программы выражения.
Они могут содержать операнды, операции и функции.
Все выражения имеют разрядность 32 бита

## Slide 9: Операнды
переменные, определенные с помощью директивы SET;
константы, определенные с помощью директивы EQU;
целые константы:
десятичные (по умолчанию): 10, 255,
шестнадцатеричные (два вида записи): ОхОа, $0а, Oxff, $ff,
двоичные: 000000 1010, 00 11111111;
коды символов ASCII: 'A', 'a';
строки ASCII (без нуля в конце строки): «String»;
PC — текущее значение счетчика команд в памяти программ

## Slide 10: Операции
Логическое НЕ
Побитовое НЕ
Унарный минус
Умножение
Деление
Сложение
Вычитание
Сдвиг влево
Сдвиг вправо

## Slide 11: Операции
Меньше или равно
Больше
Больше или равно
Равно
Не равно
Побитовое И
Побитовое исключающее ИЛИ
Побитовое ИЛИ
Логическое И
Логическое ИЛИ

## Slide 12: Компилятор языка С CodeVision AVR
CodeVision представляет собой кросс-компилятор языка С, графическую оболочку и автоматический генератор программ, ориентированные на работу с семейством микроконтроллеров AVR фирмы Atmel
Программа представляет собой 32-разрядное приложение для работы в операционных системах Windows 95, 98, NT4.0 и 2000.