## Slide 1: МИКРОПРОЦЕССОРЫ И МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ часть1
ВВЕДЕНИЕ.
Как известно, процессор является основным вычислительным блоком компьютера, в наибольшей степени определяющим его мощь. Процессор является устройством, исполняющим программу - последовательность команд (инструкций), задуманную программистом и оформленную в виде модуля программного кода. Чтобы понять, что делает процессор, рассмотрим его в окружении системных компонентов IBM PC-совместимого компьютера. Этой компьютерной архитектурой, естественно, не ограничивается сфера применения процессоров. Всем известный IBM PC-совместимый компьютер представляет собой реализацию так называемой фон-неймановской архитектуры вычислительных машин. Эта архитектура была представлена Джоном фон-Нейманом еще в 1945 году и имеет следующие основные признаки. Машина состоит из блока управления, арифметико-логического устройства (АЛУ), памяти и устройств ввода/вывода. В ней реализуется концепция хранимой программы: программы и данные хранятся в одной и той же памяти. Выполняемые действия определяются блоком управления и АЛУ, которые вместе являются основой центрального процессора.
© В.В. Сивченко, ст. преп. каф. ИСКТ ВГУЭС

## Slide 2
Центральный процессор выбирает и исполняет команды из памяти последовательно, адрес очередной команды задается "счетчиком адреса" в блоке управления. Этот принцип исполнения называется последовательной передачей управления. Данные, с которыми работает программа, могут включать переменные - именованные области памяти, в которых сохраняются значения с целью дальнейшего использования в программе. Фон-неймановская архитектура - не единственный вариант построения ЭВМ, есть и другие, которые не соответствуют указанным принципам (например, потоковые машины). Однако подавляющее большинство современных компьютеров основано именно на этих принципах, включая и сложные многопроцессорные комплексы, которые можно рассматривать как объединение фон-неймановских машин. Конечно же, за более чем полувековую историю ЭВМ классическая архитектура прошла длинный путь развития. В общем смысле под архитектурой процессора понимается его программная модель, то есть программно-видимые свойства. Под микроархитектурой понимается внутренняя реализация этой программной модели. Для одной и той же архитектуры разными фирмами и в разных поколениях применяются существенно различные микроархитектурные реализации, при этом, естественно, стремятся к максимальному повышению производительности (скорости исполнения программ). Сейчас существует множество архитектур процессоров, которые делятся на две глобальные категории - RISC и CISC. RISC - Reduced (Restricted) Instruction Set Computer - процессоры (компьютеры) с сокращенной системой команд.

## Slide 3
Эти процессоры обычно имеют набор однородных регистров универсального назначения, причем их число может быть большим. Система команд отличается относительной простотой, коды инструкций имеют четкую структуру, как правило, с фиксированной длиной. В результате аппаратная реализация такой архитектуры позволяет с небольшими затратами декодировать и выполнять эти инструкции за минимальное (в пределе 1) число тактов синхронизации. Определенные преимущества дает и унификация регистров. CISC - Complete Instruction Set Computer - процессоры (компьютеры) с полным набором инструкций, к которым относится и семейство х86. Состав и назначение их регистров существенно неоднородны, широкий набор команд усложняет декодирование инструкций, на что расходуются аппаратные ресурсы. Возрастает число тактов, необходимое для выполнения инструкций. Процессоры х86 имеют самую сложную в мире систему команд. Хорошо ли это, вопрос спорный, но груз совместимости с программным обеспечением для IBM PC, имеющим уже 20-летнюю историю, не позволяет расставаться с этим "наследием тяжелого прошлого". В процессорах семейства х86, начиная с 486, применяется комбинированная архитектура - CISC-процессор имеет RISC-ядро.

## Slide 4
Различают следующие способы организации вычислительного процесса:
один поток команд - один поток данных (Simple Instruction - Simple Data, SISD) - характерно для традиционной фон-неймановской архитектуры (иногда вместо Simple пишут Single);
один поток команд - множественный поток данных (Simple Instruction - Multiple Data, SIMD) - технология MMX;
множественный поток команд - один поток данных (Multiple Instruction - Simple Data, MISD);
множественный поток команд - множественный поток данных (Multiple Instruction - Multiple Data, MIMD).

## Slide 5: 8-РАЗРЯДНЫЙ МИКРОПРОЦЕССОР I8080
На Рис. 9.1 представлена внутренняя структура МП i8080, включающего в себя 8-разрядное АЛУ с буферным регистром и схемой десятичной коррекции, блок РОН, регистры указателя стека SP и счетчика команд PC, первичный управляющий автомат УА, буферные схемы шин адреса и данных и схему управления системой.
Внешний интерфейс представлен 8-разрядной двунаправленной шиной данных D[7:0], 16-разрядной шиной адреса A[15:0] и группой линий управления. Назначение входных и выходных линий МП:
D[7:0] - двунаправленная шина данных служит для приема и выдачи данных, приема команды, приема вектора прерывания, выдачи дополнительной управляющей информации (слово PSW);
A[15:0] - однонаправленная шина адреса служит для выдачи адреса памяти и устройств ввода/вывода;
Ф1,Ф2 - сигналы тактового генератора частотой 1..2,5 МГц;

## Slide 6
Рисунок 9.1

## Slide 7
RESET - сброс (начальная установка и запуск программы с адреса 0000);
READY - входной сигнал готовности памяти или ВУ к обмену (обеспечивает асинхронный режим обмена);
INT - запрос внешнего прерывания;
HOLD - захват шины (требование прямого доступа в память со стороны ВУ);
WR - запись - выходной сигнал, определяющий направление передачи информации по шине данных от процессора к памяти или ВУ;
RD - чтение - выходной сигнал, определяющий направление передачи информации по шине данных от памяти или ВУ к процессору;
SYNC - выходной сигнал, идентифицирующий наличие на шине данных дополнительной управляющей информации (PSW);
WAIT - выходной сигнал, отмечающий состояние ожидания или останова МП;
INTE - выходной сигнал, подтверждающий режим внешних прерываний;
HLDA - выходной сигнал, подтверждающий режим прямого доступа в память (подтверждение захвата).

## Slide 8: КОМАНДНЫЙ ЦИКЛ МИКРОПРОЦЕССОРА
МП работает в составе МПС, обмениваясь информацией с памятью и ВУ. В основе работы МП лежит командный цикл - действия по выбору из памяти и выполнению одной команды. В зависимости от типа и формата команды, способов адресации и числа операндов командный цикл может включать в себя различное число обращений к памяти и ВУ и следовательно - иметь различную длительность.
Любой командный цикл (КЦ) начинается с извлечения из памяти первого байта команды по адресу, хранящемуся в PC, что команды i8080 имеют длину 1, 2 или 3 байта, причем в первом байте содержится информация о длине команды. В случае 2- или 3-байтовой команды реализуются дополнительные обращения к памяти по соседним (большим) адресам. После считывания команды начинается ее выполнение, причем в процессе выполнения может потребоваться еще одно или несколько обращений к памяти или ВУ (чтение операнда, запись результата). Для реализации команды i8080 может потребоваться от 1 до 5 обращений к памяти (ВУ). Хотя обращения к ЗУ/ВУ располагаются в разных частях КЦ, выполняются они по единым правилам, соответствующим интерфейсу МПС и реализованы на общем оборудовании управляющего автомата. Действия МПС по передаче в/из МП одного байта данных/команды называются машинным циклом.

## Slide 9: МАШИННЫЕ ЦИКЛЫ И ИХ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Командный цикл представляет собой последовательность машинных циклов (МЦ), причем КЦ i8080 может содержать от 1 до 5 МЦ, которые принято обозначать M1, M2,..M5.
МЦ обязательно включает в себя действия по передаче байта информации. Кроме того, в некоторых МЦ дополнительно реализуются действия по пересылке и/или преобразованию информации внутри МП. Поэтому длительность МЦ может быть различной - за счет различного числа содержащихся в них машинных тактов (T1, T2,...).
Машинный такт (такт) образует пара сигналов тактового генератора Ф1, Ф2, поэтому длительность такта постоянна - период тактового генератора (за исключением такта Tw - см. ниже).
Таким образом, просматривается иерархия процедур при работе микропроцессора (не только i8080):
Командный цикл - Машинный цикл - Машинный такт
Каждому такту соответствует определенное состояние управляющего автомата. Любой МЦ i8080 обязательно содержит такты T1, T2, T3, предназначенные для передачи байта по интерфейсу. МЦ, в которых осуществляется передача и/или преобразование информации в МП, содержат дополнительно один или два такта T4, T5. МП i8080 вырабатывает несколько типов МЦ, основными из которых являются циклы ПРИЕМ и ВЫДАЧА.

## Slide 10
МЦ микропроцессора i8080 предусматривает возможность обмена как в синхронном, так и в асинхронном режиме. Если в составе МПС использованы только "быстрые" устройства, т.е. такие, которые могут работать с тактовой частотой МП, то передача информации в МЦ осуществляется в синхронном режиме. В этом случае на вход READY МП подается константа "1" и после такта T2 начинается такт T3. При работе с "медленными" устройствами, быстродействие которых не позволяет переключаться с частотой тактового генератора МП, необходимо "растянуть" во времени МЦ, реализовав асинхронный принцип обмена. Для этого в начале МЦ обмена с "медленными" устройствами на входе READY формируется уровень логического нуля. В такте T2 МП анализирует состояние READY, и если READY = 0, то МП после T2 переходит не к T3, а к такту ожидания Tw, который может длиться произвольное число периодов тактового генератора. Переход к T3 осуществляется по фазе Ф1, если в предыдущей Ф2 READY установился в "1". С помощью входа READY можно не только согласовывать работу МП с устройствами различного быстродействия, но и реализовывать пошаговый и потактовый режимы работы МП.

## Slide 11
Рис.9.2. Временная диаграмма МЦ "ПРИЕМ"

## Slide 12
Таким образом, в машинном цикле выполняются следующие действия:
выдача адреса;
выдача информации о начатом МЦ (PSW);
анализ значения входных сигналов;
при необходимости - ожидание сигнала READY = 1;
прием/выдача данных;
при необходимости - внутренняя обработка/пересылка данных.
При реализации одного МЦ процессор может:
принять из памяти байт команды;
принять из памяти байт данных;
принять из УВв байт данных;
принять из стека байт данных;
принять вектор прерывания;
выдать в память байт данных;
выдать в стек байт данных;
выдать на УВыв байт данных.
Относительно выходных сигналов МП все перечисленные выше разновидности МЦ отличаются только направлением передачи данных: в МП - циклы 1..5 (ПРИЕМ), из МП - циклы 6..8 (ВЫДАЧА).

## Slide 13
Рис.9.3. Временная диаграмма МЦ "ВЫДАЧА"

## Slide 14
Дефицит внешних выводов МП не позволяет выводить во внешний интерфейс достаточный для эффективного функционирования объем управляющей информации. Для выдачи более полной информации о состоянии МП в текущем МЦ используется мультиплексирование шины данных. В начале каждого МЦ на линии шины данных D[7:0] выдается байт дополнительной управляющей информации (т.н. PSW), разряды которого имеют следующее назначение:
D0 - подтверждение прерывания;
D1 - запись (в ЗУ) или вывод (на УВыв);
D2 - обращение в стек;
D3 - подтверждение останова;
D4 - вывод (на УВыв);
D5 - M1 (считывание из памяти первого байта команды);
D6 - ввод (из УВв);
D7 - чтение (из ЗУ).
Наличие на D[7:0] управляющей информации отмечается специальным выходным сигналом SYNC.
Байт управляющей информации присутствует на шине данных (ШД) один такт, а использоваться может в течение всего МЦ. Поэтому в МПС, использующих информацию PSW, предусматривается специальный, внешний по отношению к МП, регистр-защелка для фиксации PSW.