## Slide 1: Микропроцессорные системы
Микроконтроллер
© Е.А. Сторожок, доц. каф. ИСКТ ВГУЭС

## Slide 2: 1. Знакомство с микроконтроллером
Микроконтроллеры являются сердцем многих современных устройств и приборов, в том числе и бытовых.
Самой главной особенностью микроконтроллеров, с точки зрения конструктора-проектировщика, является то, что с их помощью легче и зачастую гораздо дешевле реализовать различные схемы.

## Slide 3
Из рисунка видно, что микроконтроллер может управлять раз­личными устройствами и принимать от них данные при минимуме дополнительных узлов, так как большое число периферийных схем уже имеется непосредственно на кристалле микроконтроллера. Это позволяет уменьшить размеры конструкции и снизить потребление энергии от источника питания.
Для сравнения: при использовании традиционных микропроцессоров приходится все необходимые схемы сопряжения с другими устройствами реализовывать на дополнительных компонентах, что увеличивает массу, размеры и потребление электроэнергии.
Давайте рассмотрим типичные схемы, присутствующие в микро­контроллерах.
  Центральное процессорное устройство (ЦПУ) — сердце микроконтроллера. Оно принимает из памяти программ коды команд декодирует их и выполняет. ЦПУ состоит из регистров, арифмети­ко-логического устройства (АЛУ) и цепей управления.
  Память программ. Здесь хранятся коды команд, последовательность которых формирует программу для микроконтроллера.
  Оперативная память данных. Здесь хранятся переменные программ. У большинства микроконтроллеров здесь расположен также стек.

## Slide 4
Тактовый генератор. Этот генератор определяет скорость работы микроконтроллера.
Цепь сброса. Эта цепь служит для правильного запуска микро­ контроллера.
Последовательный порт — очень полезный элемент микроконтроллера. Он позволяет обмениваться данными с внешними устройствами при малом количестве проводов.
Цифровые линии ввода/вывода. По сравнению с последовательным портом с помощью этих линий возможно управлять одновременно несколькими линиями (или проверять несколько линий).
Таймер. Используется для отсчета временных интервалов.
Сторожевой таймер. Это специальный таймер, предназначенный для предотвращения сбоев программы. Он работает следующим образом: после запуска он начинает отсчет заданного временного интервала. Если программа не перезапустит его до истечения этого интервала времени, сторожевой таймер перезапустит микроконтроллер. Таким образом, программа должна давать сторожевому таймеру сигнал – все в порядке. Если она этого не сделала, значит, по какой-либо причине произошел сбой.

## Slide 5: 2. Микроконтроллеры семейства AVR
AVR — это новое семейство 8-разрядных RISC-микроконтроллеров фирмы Atmel. Эти микроконтроллеры позволяют решать множество задач встроенных систем. Они отличаются от других распространенных в настоящее время микроконтроллеров большей скоростью работы, большей универсальностью. Быстродействие данных микроконтроллеров позволяет в ряде случаев применять их в устройствах, для реализации которых ранее можно было применять только 16-разрядные микроконтроллеры, что позволяет ощутимо удешевить готовую систему. Кроме того, микроконтроллеры AVR очень легко программируются — простейший программатор можно изготовить самостоятельно буквально в течение 30 минут!
По заявлению фирмы-производителя микроконтроллеров (www.atmel.com) микроконтроллеры семейства AVR можно перепрограммировать до 1000 раз, причем непосредственно в собранной схеме.
Все это делает эти микроконтроллеры очень привлекательными для создания новых разработок.

## Slide 6: Почему именно AVR?
Микроконтроллеры AVR разработаны фирмой Atmel и обладают следующими основными характеристиками:
очень быстрая гарвардская RISC-архитектура загрузки и вы­полнения большинства инструкций в течение ОДНОГО цикла тактового генератора. При этом достигается скорость работы примерно 1 MIPS на МГц. Частота тактового генератора мно­гих типов микроконтроллеров AVR может достигать 10...16 МГц (10...16 MIPS!) (MIPS — Millions Instructions per Second — миллионов операций в секунду). Отсутствует внутреннее деление частоты, как, например, в микроконтроллерах PIC. Таким образом, если использован кварцевый резонатор с часто­той 16 МГц, микроконтроллер будет работать с быстродействи­ем почти 16 MIPS;
программы содержатся в электрически перепрограммируемой постоянной памяти программ FLASH ROM. Эта память может быть перепрограммирована до 1000 раз. Это облегчает настройку и отладку систем. Кроме того, возможность внутрисхемного программирования позволяет не вынимать микроконтроллер из целевой схемы в процессе программирования, что значительно ускоряет процесс разработки систем на основе этих микроконтроллеров;
система команд микроконтроллеров AVR изначально проектировалась с учетом особенностей языка программирования высокого уровня С, что в результате позволяет получать после компиляции программ на С гораздо более эффективный код, чем для других микроконтроллеров. А это уже выигрыш и в размере полученного кода (в объеме памяти на кристалле), и в скорости работы микроконтроллера;

## Slide 7
микроконтроллеры AVR имеют 32 регистра, все из которых напрямую работают с АЛУ. Это значительно уменьшает размер программ. В микроконтроллерах AVR то же самое займет всего одну команду;
очень небольшое потребление энергии и наличие нескольких режимов работы с пониженным потреблением энергии делает эти микроконтроллеры идеальными для применения в конструкциях, питающихся от батареек;
наличие дешевых и простых в использовании программных средств. Многие полноценные программы доступны в свободно распространяемом варианте, как, например, отладчик AVR Studio, ассемблер Wavrasm, множество версий программаторов и даже компилятор языка С — avr gcc. Некоторые из этих про­грамм имеются на компакт-диске, прилагаемом к книге;
узлы PWM (широтно-импульсная модуляция), таймеры/счетчики, аналоговый компаратор и последовательный порт UART встроены в микроконтроллеры и могут управляться с помощью прерываний, что значительно упрощает работу с ними;
имеются относительные команды переходов и ветвлений, что позволяет получать перемещаемый код;
отсутствует необходимость переключать страницы памяти (в отличие, например, от микроконтроллеров PIC);
все микроконтроллеры AVR имеют электрически перепрограммируемую постоянную память данных EEPROM, которая может быть перепрограммирована более 100 000 раз!

## Slide 8: Имеется три подсемейства микроконтроллеров AVR:
Tiny AVR — недорогие миниатюрные микроконтроллеры в 8-выводном исполнении;
Classic AVR — основная линия микроконтроллеров с производительностью отдельных модификаций до 16 MIPS, FLASH-памятью программ 2...8 Кб, памятью данных EEPROM 64...512 байт, оперативной памятью данных SRAM 128...512 байт;
Mega AVR с производительностью 4...16 MIPS для сложных приложений, требующих большого объема памяти, FLASH-памятью программ до 128 Кб, памятью данных EEPROM 64...512 байт, оперативной памятью данных SRAM 2...4 Кб, встроенным 10-разрядным 8-канальным АЦП, аппаратным умножителем 8x8.
Интересной особенностью семейства микроконтроллеров AVR является то, что система команд всего семейства совместима при переносе программы со слабого на более мощный микроконтроллер.

## Slide 9: 3. Описание микроконтроллера AT90S2313 фирмы Atmel
AT90S2313 — современный 8-битовый КМОП - микроконтроллер. AT90S2313 имеет производительность около 1 MIPS на мегагерц за счет того, что почти все команды он выполняет за один пери­од тактового генератора.
Микроконтроллеры семейства AVR построены на основе расширенной RISC-архитектуры, объединяющей развитый набор команд и 32 регистра общего назначения. Все 32 регистра непосредственно подключены к арифметико-логическому устройству (АЛУ), что дает доступ к любым двум регистрам в течение одного машинного цикла. Подобная архитектура обеспечивает почти десятикратный выигрыш в производительности по сравнению с традиционными микроконтроллерами, например, серии 8051.
Микроконтроллер AT90S2313 имеет следующие характеристики: 2 Кб загружаемой флэш-памяти; 128 байтов EEPROM; 15 линий ввода/вывода общего назначения; 32 рабочих регистра; два таймера/счетчика, один 8-разрядный, другой 16-разрядный; внешние и внутренние прерывания; встроенный последовательный порт; программируемый сторожевой таймер со встроенным генератором; последовательный порт SPI для загрузки программ; два выбираемых программно режима низкого энергопотребления.
Флэш-память на кристалле может быть перепрограммирована прямо в системе через последовательный интерфейс SPI.

## Slide 10: Описание выводов
VCC — вывод источника питания.
GND — общий провод («земля»).
PORT В (РВ7...РВ0) — порт В является 8-битовым двунаправленным параллельным портом ввода/вывода с встроенными подтягивающими резисторами. У выводов порта предусмотрены внутренние подтягивающие резисторы (их можно включать или выключать для каждого бита отдельно). Выводы РВ0 и РВ1 также являются положи­тельным (AIN0) и отрицательным (AIN1) входами встроенного ана­логового компаратора. Выходные буферы порта В могут поглощать ток до 20 мА и непосредственно управлять светодиодными индикаторами. Это означает, что микроконтроллер способен управлять нагрузкой до 20 мА при состоянии логического 0 на выходе порта. Таким образом, для управления светодиодом его следует подсоединить одним выводом к выводу порта микроконтроллера, а другим — к напряжению питания +Vcc. Соответственно светиться светодиод (а значит, и потреблять ток) будет при значении 0 на соответствующей линии порта. Если выводы РВ0...РВ7 используются как входы и извне устанавливаются в низкое состояние, они являются источниками тока, если включены внутренние подтягивающие резисторы. Кроме того, порт В обслуживает некоторые специальные функции, которые будут описаны ниже.

## Slide 11
PORT D (PD6...PD0) — порт D является 7-битовым двунаправленным параллельным портом ввода/вывода с встроенными подтягивающими резисторами. Выходные буферы порта D также могут поглощать ток до 20 мА. Как входы, установленные в низкое состояние, выводы порта D являются источниками тока, если задействованы подтягивающие резисторы. Кроме того, порт D обслуживает некоторые специа­льные функции, которые будут описаны ниже.
RESET — вход сброса. Удержание на входе низкого уровня в течение двух машинных циклов (если работает тактовый генератор), перезапускает микроконтроллер.
XTAL1 — вход инвертирующего усилителя генератора и вход внешнего тактового сигнала.
XTAL2 — выход инвертирующего усилителя генератора.

## Slide 12: Архитектура AT90S2313
Файл регистров общего назначения
Регистровый файл микроконтроллера содержит 32 8-разрядных регистра общего назначения, доступ к которым осуществляется за один машинный цикл. Благодаря этому микроконтроллер может выполнить большинство команд за один цикл тактовой частоты.
АЛУ поддерживает арифметические и логические операции с регистрами, с константами и регистрами.
Кроме регистровых операций, для работы с регистровым файлом могут использоваться доступные режимы адресации, так как регистровый файл занимает адреса $00-$1F в области данных, обращаться к ним можно и как к ячейкам памяти.
Пространство ввода/вывода состоит из 64 адресов для периферийных функций процессора, таких, как управляющие регистры, таймеры/счетчики и др. Доступ к пространству ввода/вывода может осуществляться непосредственно как к ячейкам памяти, расположенным после регистрового файла ($20—$5F).
Большинство команд, использующих регистры, могут использовать любые регистры общего назначения. Исключение составляют пять команд, оперирующих с константами: SBCI, SUBI, CPI, ANDI, ORI и команда LDI, загружающая регистр константой. Эти команды работают только со второй половиной регистрового файла — R16...R31.
Каждому регистру присвоен адрес в пространстве данных, они отображаются на первые 32 ячейки ОЗУ. Хотя регистровый файл физически размещен вне ОЗУ, подобная организация памяти дает гиб­кий доступ к регистрам.

## Slide 13
При разработке микроконтроллеров семейства AVR была использована так называемая гарвардская архитектура. Смысл ее состоит в том, что память программ и данных программы располагается в разных областях памяти. На рис. 3 изображена структура памяти микроконтроллеров AVR.
Доступ к памяти программ осуществляется следующим образом: во время выполнения одной команды следующая команда выбирается из памяти программ. Это дает возможность выполнять по одной команде за каждый машинный цикл.
При помощи команд относительных переходов и вызова подпрограмм осуществляется доступ ко всему адресному пространству. Большая часть команд микроконтроллеров AVR имеет размер 16-разрядов одно слово. Каждый адрес в памяти программ содержит одну 16- или 32-разрядную команду.
При обработке прерываний и вызове подпрограмм адрес возврата запоминается в стеке. Стек размещается в оперативной памяти дан­ных общего назначения (SRAM), его размер ограничен только размером доступной памяти SRAM и ее использованием в программе. Все программы пользователя должны инициализировать указатель стека (SP) сразу после запуска микроконтроллера, до того как вызываются подпрограммы и разрешаются прерывания.

## Slide 14
Все пространство памяти AVR является линейным и непрерывным.
Модуль прерываний имеет собственный управляющий регистр в пространстве ввода/вывода, и флаг глобального разрешения прерываний в регистре состояния. Каждому прерыванию назначен свой вектор в начальной области памяти программ. Различные прерывания имеют приоритет в соответствии с расположением их векторов. По младшим адресам расположены векторы с большим приоритетом..
Рис. 3 Структура памяти

## Slide 15
Арифметико-логическое устройство
Арифметико-логическое устройство (АЛУ) микроконтроллера непосредственно подключено к 32 регистрам общего назначения. За один машинный цикл АЛУ производит операции между регистрами регистрового файла. АЛУ может выполнять арифметические, логические и битовые операции.
Память программ
AT90S2313 содержит 2 Кб флэш-памяти для хранения программ. Флэш-память организована как 1Кх16. В фирменном описании микроконтроллера утверждается, что флэш-память можно перепрограммировать до 1000 раз.
Программный счетчик имеет ширину 10 битов и позволяет адресовать 1024 слов памяти программ.
Способы занесения информации (т. е. программ) во флэш-память микроконтроллера будут рассмотрены дальше.
EEPROM память данных
AT90S2313 содержит 128 байтов электрически стираемой энерго­независимой памяти (EEPROM). EEPROM организована как отдель­ная область данных, каждый байт которой может быть прочитан и при необходимости перезаписан. EEPROM выдерживает не менее 100 000 циклов записи/стирания. К этой памяти может обращаться программа, считывая или записывая какие-либо данные. Кроме того, данные в эту память можно занести с помощью специального устройства — программатора, на этапе изготовления и программиро­вания конструкции. Ее удобно использовать для хранения каких-либо констант.

## Slide 16
Оперативная память данных
На рисунке показана организация памяти данных в AT90S2313. 224 ячейки памяти включают в себя регистровый файл, память ввода/вывода и оперативную память данных.
Первые 96 адресов используются для регистрового файла и памя­ти ввода/вывода, следующие 128 — для ОЗУ данных.
При обращении к памяти используются пять различных режимов адресации: прямой, непосредственный со смещением, непосредст­венный, непосредственный с предварительным декрементом и непо­средственный с постинкрементном. Регистры R26...R31 регистрового файла используются как указатели для непосредственной адресации.

## Slide 17
Регистр состояния — SREG
Регистр состояния расположен по адресу $3F ($5F) пространства ввода/вывода и определен следующим образом:
Бит 7 — I: общее разрешение прерываний. Для разрешения пре­рываний этот бит должен быть установлен в единицу. Управление отдельными прерываниями производится регистрами маски прерываний — GIMCK и TIMCK. Если бит 1 = 0, независимо от состояния GIMCK/TIMCK прерывания запрещены. Бит I обнуляется аппаратно после входа в прерывание и восстанавливается в состояние 1 командой возврата из подпрограммы обработки прерываний RETI, для раз­решения обработки последующих прерываний.
Бит 6 — Т: хранение копируемого бита. Бит из регистра регист­рового файла может быть скопирован в Т командой BST, бит Т может быть скопирован в бит регистрового файла командой BLD.
Бит 5 — Н: флаг половинного переноса. Этот флаг индицирует перенос из младшей половины байта при некоторых арифметических операциях. Подробнее об этом можно прочитать в описании системы команд.

## Slide 18
Бит 4 — S: бит знака, S = N XOR V. Бит S равен исключающему ИЛИ между флагами N (отрицательный результат) и V (переполне­ние дополнения до двух). Если после операций сложения или вычи­тания чисел со знаком флаг переполнения V будет установлен в 1, то результатом будет 9-разрядное число, причем старшим (т. е. знако­вым) разрядом числа будет флаг S, а 8 остальных битов результата будут храниться в 8-разрядном регистре-приемнике выполнявшейся операции.
Бит 3 — V: флаг переполнения дополнения до двух. Этот флаг надо проверять после операций сложения или вычитания чисел в до­полнительном коде. Он устанавливается в том случае, если результат операции выходит за пределы диапазона от -128 до +127. Это — допустимый диапазон чисел со знаком, которые можно сохранить в 8 разрядах. Соответственно, бит V установится в 1, если при сложении двух положительных чисел получится число, большее 127, или при сложении двух отрицательных чисел меньше -128.
Бит 2 — N: флаг отрицательного результата. Этот флаг устанавливается в 1, если старший (знаковый) разряд (бит 7) равен 1, что означает, что результат отрицателен. Следует, однако, отметить, что флаг может быть также установлен и в результате логических опера­ций.
Бит 1 — Z: флаг нулевого результата. Этот флаг индицирует нулевой результат различных арифметических и логических операций. Подробнее об этом можно прочитать в описании системы команд.
Бит 0 — С: флаг переноса. Этот флаг индицирует перенос в арифметических и логических операциях. Подробнее об этом можно прочитать в описании системы команд.

## Slide 19: Указатель стека SP
Этот 8-разрядный регистр с адресом $3D ($5D) хранит указатель; стека процессора AT90S2313. Восьми разрядов достаточно для адресации ОЗУ в пределах $60 — $DF.
Указатель стека указывает на область памяти, в которой сохраняется адрес возврата из подпрограмм и прерываний. Также с помощью стека подпрограммы могут получать или передавать данные.
Область стека в ОЗУ должна быть задана до того, как произойдет любой вызов подпрограммы или будут разрешены прерывания. Указатель стека уменьшается на 1 при записи данных в стек командой PUSH, и уменьшается на 2 при вызове подпрограммы командой CALL или обработке прерывания. Указатель стека увеличивается на 1 при выборе данных из стека командой POP и увеличивается на 2 при выполнении команд возврата из подпрограммы или обработчика прерывания (RET или RETI).