## Slide 1: Микропроцессорные системы
Ассемблер МК AT90S2313
© Е.А. Сторожок, доц. каф. ИСКТ ВГУЭС

## Slide 2: Вопросы
Формат программы на ассемблере
Директивы транслятора ассемблера
Транслятор ассемблера WAVRASM

## Slide 3: 1. Формат программы на ассемблере
Компилятор работает с исходными файлами, содержащими инструкции, метки и директивы. Инструкции и директивы, как правило, имеют один или несколько операндов.
Строка кода не должна быть длиннее 120 символов.
Любая строка может начинаться с метки, которая является набором символов заканчивающимся двоеточием. Метки используются для указания места, в которое передаётся управление при переходах, а также для задания имён переменных.
Входная строка может иметь одну из четырёх форм:
[метка:] директива [операнды] [Комментарий] [метка:] инструкция [операнды] [Комментарий] Комментарий Пустая строка
Комментарий имеет следующую форму:
; [Текст]
Позиции в квадратных скобках необязательны. Текст после точки с запятой (;) и до конца строки игнорируется компилятором. Метки, инструкции и директивы более детально описываются ниже.

## Slide 4: 2. Директивы ассемблера
Директива | Описание
BYTE | Зарезервировать байты в ОЗУ
CSEG | Программный сегмент
DB | Определить байты во флэш или EEPROM
DEF | Назначить регистру символическое имя
DEVICE | Определить устройство для которого компилируется программа
DSEG | Сегмент данных
DW | Определить слова во флэш или EEPROM
ENDM, ENDMACRO | Конец макроса
EQU | Установить постоянное выражение
ESEG | Сегмент EEPROM
EXIT | Выйти из файла
INCLUDE | Вложить другой файл
LIST | Включить генерацию листинга
LISTMAC | Включить разворачивание макросов в листинге
MACRO | Начало макроса
NOLIST | Выключить генерацию листинга
ORG | Установить положение в сегменте
SET | Установить переменный символический эквивалент выражения

## Slide 5
BYTE - Зарезервировать байты в ОЗУ
Директива BYTE резервирует байты в ОЗУ. Если Вы хотите иметь возможность ссылаться на выделенную область памяти, то директива BYTE должна быть предварена меткой. Директива принимает один обязательный параметр, который указывает количество выделяемых байт. Эта директива может использоваться только в сегменте данных (смотреть директивы CSEG и DSEG). Выделенные байты не инициализируются.
CSEG - Программный сегмент
Директива CSEG определяет начало программного сегмента. Исходный файл может состоять из нескольких программных сегментов, которые объединяются в один программный сегмент при компиляции. Программный сегмент является сегментом по умолчанию. Программные сегменты имеют свои собственные счётчики положения которые считают не побайтно, а по словно. Директива ORG может быть использована для размещения кода и констант в необходимом месте сегмента. Директива CSEG не имеет параметров.

## Slide 6
DB - Определить байты во флэш или EEPROM
Директива DB резервирует необходимое количество байт в памяти программ или в EEPROM. Если Вы хотите иметь возможность ссылаться на выделенную область памяти, то директива DB должна быть предварена меткой. Директива DB должна иметь хотя бы один параметр. Данная директива может быть размещена только в сегменте программ (CSEG) или в сегменте EEPROM (ESEG).
Параметры передаваемые директиве - это последовательность выражений разделённых запятыми. Каждое выражение должно быть или числом в диапазоне (-128..255), или в результате вычисления должно давать результат в этом же диапазоне, в противном случае число усекается до байта, причём БЕЗ выдачи предупреждений.
Если директива получает более одного параметра и текущим является программный сегмент, то параметры упаковываются в слова (первый параметр - младший байт), и если число параметров нечётно, то последнее выражение будет усечено до байта и записано как слово со старшим байтом равным нулю, даже если далее идет ещё одна директива DB.
DEF - Назначить регистру символическое имя
Директива DEF позволяет ссылаться на регистр через некоторое символическое имя. Назначенное имя может использоваться во всей нижеследующей части программы для обращений к данному регистру. Регистр может иметь несколько различных имен. Символическое имя может быть переназначено позднее в программе.

## Slide 7
DEVICE - Определить устройство, для которого компилируется программа
Директива DEVICE позволяет указать для какого устройства компилируется программа. При использовании данной директивы компилятор выдаст предупреждение, если будет найдена инструкция, которую не поддерживает данный микроконтроллер. Также будет выдано предупреждение, если программный сегмент, либо сегмент EEPROM превысят размер допускаемый устройством. Если же директива не используется то все инструкции считаются допустимыми, и отсутствуют ограничения на размер сегментов.
DSEG - Сегмент данных
Директива DSEG определяет начало сегмента данных. Исходный файл может состоять из нескольких сегментов данных, которые объединяются в один сегмент при компиляции. Сегмент данных обычно состоит только из директив BYTE и меток. Сегменты данных имеют свои собственные побайтные счётчики положения. Директива ORG может быть использована для размещения переменных в необходимом месте ОЗУ. Директива не имеет параметров.

## Slide 8
DW - Определить слова во флэш или EEPROM
Директива DW резервирует необходимое количество слов в памяти программ или в EEPROM. Если Вы хотите иметь возможность ссылаться на выделенную область памяти, то директива DW должна быть предварена меткой. Директива DW должна иметь хотя бы один параметр. Данная директива может быть размещена только в сегменте программ (CSEG) или в сегменте EEPROM (ESEG).
Параметры передаваемые директиве - это последовательность выражений разделённых запятыми. Каждое выражение должно быть или числом в диапазоне (-32768..65535), или в результате вычисления должно давать результат в этом же диапазоне, в противном случае число усекается до слова, причем БЕЗ выдачи предупреждений.
ENDMACRO - Конец макроса
Директива определяет конец макроопределения, и не принимает никаких параметров. Для информации по определению макросов смотрите директиву MACRO.
EQU - Установить постоянное выражение
Директива EQU присваивает метке значение. Эта метка может позднее использоваться в выражениях. Метка которой присвоено значение данной директивой не может быть переназначена и её значение не может быть изменено.

## Slide 9
ESEG - Сегмент EEPROM
Директива ESEG определяет начало сегмента EEPROM. Исходный файл может состоять из нескольких сегментов EEPROM, которые объединяются в один сегмент при компиляции. Сегмент EEPROM обычно состоит только из директив DB, DW и меток. Сегменты EEPROM имеют свои собственные побайтные счётчики положения. Директива ORG может быть использована для размещения переменных в необходимом месте EEPROM. Директива не имеет параметров.
EXIT - Выйти из файла
Встретив директиву EXIT компилятор прекращает компиляцию данного файла. Если директива использована во вложенном файле (см. директиву INCLUDE), то компиляция продолжается со строки следующей после директивы INCLUDE. Если же файл не является вложенным, то компиляция прекращается
INCLUDE - Вложить другой файл
Встретив директиву INCLUDE компилятор открывает указанный в ней файл, компилирует его пока файл не закончится или не встретится директива EXIT, после этого продолжает компиляцию начального файла со строки следующей за директивой INCLUDE. Вложенный файл может также содержать директивы INCLUDE.

## Slide 10
LIST - Включить генерацию листинга
Директива LIST указывает компилятору на необходимость создания листинга. Листинг представляет из себя комбинацию ассемблерного кода, адресов и кодов операций. По умолчанию генерация листинга включена, однако данная директива используется совместно с директивой NOLIST для получения листингов отдельных частей исходных файлов.
LISTMAC - Включить разворачивание макросов в листинге
После директивы LISTMAC компилятор будет показывать в листинге содержимое макроса. По умолчанию в листинге показывается только вызов макроса и передаваемые параметры.
MACRO - Начало макроса
С директивы MACRO начинается определение макроса. В качестве параметра директиве передаётся имя макроса. При встрече имени макроса позднее в тексте программы, компилятор заменяет это имя на тело макроса. Макрос может иметь до 10 параметров, к которым в его теле обращаются через @0-@9. При вызове параметры перечисляются через запятые. Определение макроса заканчивается директивой ENDMACRO.
По умолчанию в листинг включается только вызов макроса, для разворачивания макроса необходимо использовать директиву LISTMAC. Макрос в листинге показывается знаком +.

## Slide 11
ORG - Установить положение в сегменте
Директива ORG устанавливает счётчик положения равным заданной величине, которая передаётся как параметр. Для сегмента данных она устанавливает счётчик положения в SRAM (ОЗУ), для сегмента программ это программный счётчик, а для сегмента EEPROM это положение в EEPROM. Если директиве предшествует метка (в той же строке) то метка размещается по адресу указанному в параметре директивы. Перед началом компиляции программный счётчик и счётчик EEPROM равны нулю, а счётчик ОЗУ равен 32 (поскольку адреса 0-31 заняты регистрами). Обратите внимание что для ОЗУ и EEPROM используются побайтные счётчики а для программного сегмента - пословный.
SET - Установить переменный символический эквивалент выражения
Директива SET присваивает имени некоторое значение. Это имя позднее может быть использовано в выражениях. Причем в отличии от директивы EQU значение имени может быть изменено другой директивой SET.

## Slide 12
DW - Определить слова во флэш или EEPROM
Директива DW резервирует необходимое количество слов в памяти программ или в EEPROM. Если Вы хотите иметь возможность ссылаться на выделенную область памяти, то директива DW должна быть предварена меткой. Директива DW должна иметь хотя бы один параметр. Данная директива может быть размещена только в сегменте программ (CSEG) или в сегменте EEPROM (ESEG).
Параметры передаваемые директиве - это последовательность выражений разделённых запятыми. Каждое выражение должно быть или числом в диапазоне (-32768..65535), или в результате вычисления должно давать результат в этом же диапазоне, в противном случае число усекается до слова, причем БЕЗ выдачи предупреждений.
ENDMACRO - Конец макроса
Директива определяет конец макроопределения, и не принимает никаких параметров. Для информации по определению макросов смотрите директиву MACRO.
EQU - Установить постоянное выражение
Директива EQU присваивает метке значение. Эта метка может позднее использоваться в выражениях. Метка которой присвоено значение данной директивой не может быть переназначена и её значение не может быть изменено.

## Slide 13: 3. Транслятор ассемблера WAVRASM
Здесь опишем специфические особенности применения транслятора ассемблера WAVRASM.
Открытие файла программы
Теоретически нет ограничений на количество одновременно от­крытых файлов исходных текстов. Размер каждого файла не должен превышать примерно 28 Кб. Для работы с файлами большего разме­ра следует использовать версию ассемблера, работающую из коман­дной строки MS-DOS — avrasm. Также можно разбить всю програм­му на несколько файлов и объединить их с помощью директивы INCLUDE.
Для каждого открытого файла создается окно с его текстом. Для создания нового файла следует выполнить команду меню File»New (быстрая комбинация клавиш: Alt-F N). Для открытия существующего файла следует выполнить команду меню File»Open (быстрая комбинация клавиш: Alt-F О).

## Slide 14
Встроенный текстовый редактор
Перемещение по тексту программы
Для перемещения по тексту программы можно пользоваться следующими командами:
вправо — стрелка вправо;
влево — стрелка влево;
вверх — стрелка вверх;
вниз — стрелка вниз;
в начало строки — Ноmе;
в конец строки — End;
в начало файла — Ctrl+Home;
в конец файла — Ctrl+End.
Редактирование текста
Для редактирования текста следует пользоваться клавишами:
вставить пробел — пробел;
завершить строку — Enter;
удалить символ слева от курсора — Backspace;
удалить символ справа от курсора — Del.
Для разбиения строки на две следует установить курсор на место разбиения и нажать Enter.
Для объединения двух строк следует установить курсор в начало второй строки и нажать клавишу Backspace.
Выделение текста, операции копирования, перемещения и удаления Осуществляются так же, как в любой программе для Windows.

## Slide 15: Установка опций программы
В этом окне можно установить расширение файла, содержащего листинг программы и файла с оттранслированным кодом. Менять их не рекомендуется.
Также здесь можно указать, какого типа должен генерироваться выходной файл. Имеется три типа файлов: Generic, Motorola S-record и Intel HEX.
Обратите внимание, что объектный файл (который используется отладчиком) всегда имеет расширение obj. Также, если в программе инициализируются значения в памяти EEPROM, генерируется файл с расширением еер, используемый программатором для прошивки в микроконтроллер в процессе программирования. Этот файл генери­руется в формате Generic.
Опция Wrap relative jumps — разрешить относительную адреса­цию переходов. Эта опция полезна для использования с микроконт­роллерами, имеющими 4 К слов памяти программ.
Опция Save before assemble — сохранять исходный текст про­граммы каждый раз перед ее ассемблированием.
Некоторые установки транслятора ассемблера могут быть изменены. Для этого следует выполнить команду меню Options.

## Slide 16
Версия ассемблера для командной строки
Одновременно с установкой транслятора ассемблера для Win­dows, устанавливается версия для работы из командной строки MS-DOS. Эта версия транслятора не имеет никаких ограничений по объему транслируемой программы (т. е., в отличие от версии для Windows, размер файла может быть больше 28 кбайтов).
Вызывается программа следующим образом:
avrasm [-m | -i | -g] input.asm output.1st output.hex
В результате выполнения программы будет прочитан файл in-put.asm, сгенерирован файл листинга listfile.lst, файл скомпилирован­ного кода для загрузки в память программ микроконтроллера output.hex и объектный файл *.obj, используемый отладчиком.
Назначение ключей программы
m — генерировать файл кода в формате Motorola S-Record;
i — генерировать файл кода в формате Intel HEX;
g — генерировать файл кода в формате Generic.
По умолчанию генерируется файл кода в формате Generic.
Для выбора типа файла следует уточнить, с каким типом файлов может работать программатор, которым программа будет заноситься в микроконтроллер.

## Slide 17
Формат файлов, генерируемых транслятором ассемблера
Формат Generic
Рассматриваемый транслятор ассемблера может генерировать три различных типа файлов: Generic, Motorola S-Records и Intel HEX.
Рассмотрим один из этих форматов — Generic. Файлы этого фор­мата — текстовые.
Структура файла очень проста. Каждая строка файла имеет вид:
Адрес: код операции.
Здесь «Адрес» — 6 цифр (24 бита) шестнадцатеричного числа, и «код операции» — 4 цифры (16 битов) шестнадцатеричного числа. «Адрес» определяет адрес в памяти программ, а «код операции» — содержимое памяти по указанному адресу.
В качестве примера рассмотрим программу на ассемблере:
; Демонстрация формата Generic mov rO,r1 inc ri call oursub
.org 0x50 ; Установить адрес в памяти программ на 0x50 oursub: add r1,r2 ret
В результате трансляции этой программы будет получен файл gen_demo.rom следующего содержания:
000000:2сО1 000001:9413 000002:940е 000003:0050 000050:0с12 000051:9508
Обратите внимание на то, что команды, состоящие из двух слов, размещаются в двух строках файла.
Если в программе был определен сегмент EEPROM, то генериру­ется файл для прошивки в EEPROM. Расширение этого файла еер. Этот файл всегда генерируется в формате Generic.

## Slide 18
Формат объектного файла
Объектный файл содержит отладочную информацию и может быть использован отладчиком для проверки правильности работы программы.
Объектный файл имеет две части: record и trailer.
  Заголовочная часть имеет следующий формат:
  смещение к исходным именам файлов (4 байта);
  смещение к объектным записям (4 байта);
  число байтов в каждой записи (1 байт);
  число имен файлов во второй части файла (1 байт);
  строку AVR Object File\0 (\0 означает, что строка завершена 0).
Длительность записей составляет 9 байтов каждая. Формат записи:
  адрес памяти программ (3 байта);
  код операции (2 байта);
  номер инструкции в исходном файле (1 байт, счет начинается с 0);
  номер строки в исходном файле (2 байта, счет начинается с 1);
  индикатор макроса (1 байт, 1 — если макрос, иначе — 0).

## Slide 19
И наконец, trailer часть имеет следующий формат:
• имена файлов (заканчивающиеся на 0, число файлов в заголовке);
• ASCII 0.
Для примера рассмотрим программу (файл obj_demo.asm):
; Демонстрация объектного формата .equ const1=0x15 .equ const2=0x40
.macro SWIN swap @0 inc @0
.endmacro
start: ldi r16,const1 SWIN r16
ldi r16,const2 SWIN r16 rjmp start
.include "delay.asm" ; Включение другого файла на ассемблере
Включаемый файл (delay.asm):
delay: dec r16 breq delay ret
После трансляции будет получен объектный файл. Файл — бинарный. Для удобства рассмотрения он был переведен в 16-ричный формат, а столбцы были раздвинуты.