## Slide 1: Тема 4. Измерительные системы
4.1. Основные измерительные задачи, решаемые ИИС
4.2. Регистрация исследуемых физических величин

## Slide 2: 4.1. Основные измерительные задачи, решаемые ИИС
Основным назначением измерительных систем является из­мерение некоторых величин, то есть, как и для всех измере­ний, экспериментальное определение размера интересую­щей величины, выраженного в выбранных единицах.
В этом смысле ИИС не отличается от других СИ, и результатом из­мерения является одно или несколько чисел.
Отличие состо­ит в том, какие величины являются целью измерения.

## Slide 3
При традиционных измерениях объекты, как правило, характеризуются одной или несколькими величинами, кото­рые предполагаются константами в процессе исследования.
При этом не ставится вопрос об их зависимости или независи­мости.
Объекты измерения, исследуемые с помощью ИИС, имеют более сложный характер, и для их описания необходи­мо большое число разнородных физических величин, изме­няющихся во времени и притом взаимосвязанных.
Соответ­ственно, приходится использовать функции, отражающие за­висимость этих величин от времени и (или) пространственных координат, а также их взаимную зависимость.

## Slide 4
Таким образом, предполагается, что физические величины хi (i = 1, ….. , n), описывающие свойства ИО, удовлетворяют некоторой математической модели, задаваемой уравнением связи
где f и является той функциональной зависимостью, иссле­дование которой составляет содержание измерительной за­дачи.
Уравнение связи часто записывают несколько в ином ви­де, эквивалентном предыдущему:

## Slide 5
Такая запись в одних случаях отражает превалирующее значение величины хn, а в других — используется просто для удобства дальнейших преобразований.
Здесь для описания ИО мы ограничились одним скаляр­ным уравнением связи. Однако реально оно может распа­даться на несколько уравнений.
Например, могут отдельно исследоваться зависимости каждой из величин от време­ни, если эти величины могут считаться независимыми, либо могут быть выделены группы зависимых величин при неза­висимости групп друг от друга.

## Slide 6
Математически это означает, что уравнение (4.1)
должно быть записано в векторной форме.
Однако для простоты изложения мы ограничимся приведен­ной скалярной записью, допуская, что исследование объекта может свестись к нескольким скалярным задачам со своими уравнениями связи.
Уравнение связи с конкретным видом функции f являет­ся частным случаем математической модели ИО.
Поскольку ниже мы будем иметь дело с более сложными классами мате­матических моделей, модели, задаваемые в виде уравнения связи, мы будем называть функциональными моделями.

## Slide 7
В общем случае в уравнение связи в качестве аргумента входит и время.
Объекты, описываемые такими уравнения­ми, называются динамическими.
Если же состояние ИО не зависит от времени, они называются статическими.
Приме­ры динамических объектов — окружающая среда, состояние технологического оборудования, напряжение питающей се­ти и др.
Типичными примерами статических объектов явля­ются поверхности механических деталей. Строго говоря, все реальные объекты являются динамическими.
Понятие ста­тического объекта правомерно в том случае, когда на интер­вале наблюдения физические величины, описывающие со­стояние объекта, изменяются незначительно, то есть это по­нятие является приближенной моделью.

## Slide 8
Функция, как математический объект, существенно сложнее, чем число или совокупность чисел.
Постановка за­дачи измерения функции не совсем корректна, и ею не зани­малась ни классическая, ни современная метрология.
Иног­да ставится задача регистрации отсчетов физических вели­чин, воспринимаемых ИК.
Такие регистрирующие ИИС функционально близки традиционным самописцам, хотя они позволяют собирать, удобно отображать и хранить гораз­до большее количество отсчетов.

## Slide 9
Однако, с нашей точки зре­ния, это огромное множество данных не может считаться ко­нечным результатом измерений, поскольку не применимо для практических целей.
Если даже эта информация цели­ком передается на автоматизированные системы управления для принятия решений, то и там она обрабатывается, свер­тывается, и решения принимаются лишь на основании по­лученных результатов.
Для большинства современных из­мерительных задач такие отсчеты служат только промежу­точным материалом, на основе которого определяются вели­чины, интересующие потребителя.

## Slide 10
В дальнейшем исходные дискретные данные о величи­нах хi собранные по ИК и подвергшиеся первичной обработ­ке (линеаризация, сглаживание, введение поправок), будем обозначать через I0 Для статических объектов I0 представ­ляет собой N групп отсчетов измеряемых физических вели­чин.
Для динамических объектов в каждую группу добавля­ется еще момент времени взятия отсчетов.
Конечной целью измерений при исследовании функций являются особые числовые характеристики этих функций: функционалы, параметры (для некоторых математических моделей), а также показатели отличия ИО от описывающей его модели.

## Slide 11
Функционал определяется как число, которое по опреде­ленному правилу ставится в соответствие своему аргументу, которым в данном случае является исследуемая функция.
Понятие функционала имеет смысл для функции любого вида.
Примерами функционалов являют­ся действующие или экстремальные значения электриче­ских сигналов, площади поверхностей и объемы тел, сред­няя температура тела.
Для одной и той же функции могут определяться несколько функционалов, однако практичес­ки всегда их число существенно меньше числа первичных отсчетов.

## Slide 12
В отличие от функционалов, параметры неразрывно связаны с моделями определенного вида. В общем случае уравнение связи записывается как
либо в эквивалентной форме:
где f — функциональная зависимость, в которую кроме аргу­ментов входят параметры а1, ..., ат определяемые видом функциональной модели.

## Slide 13
Примером подобных моделей является синусоида, имею­щая в качестве параметров амплитуду, частоту и фазу.
Дру­гой пример — окружность на плоскости, параметрами кото­рой являются радиус и координаты центра.
Из сказанного ясно, что каждый конкретный параметр (амплитуда, диаметр и т. д.) имеет смысл только для определенной функциональной модели, тогда как смысл функци­онала не завит от вида уравнения связи.

## Slide 14
Термин «функционал» широко используется в функци­ональном анализе и других разделах математического ана­лиза.
В технических дисциплинах он применяется довольно редко, хотя, как видно из приведенных примеров, очень мно­гие величины, широко применяемые в технике, в том числе измерительной, являются функционалами.
Использование этого термина, наряду с термином «параметр математиче­ской модели», нам представляется целесообразным, посколь­ку это позволяет четко разделить два принципиально разных класса измеряемых величин, характеризующих функции.

## Slide 15
Максимальное значение сигнала имакс является функци­оналом, алгоритм его определения очевиден и не требует каких-либо предположений об исследуемом сигнале. Амплиту­да А является параметром вполне определенных математи­ческих моделей (синусоидального сигнала, прямоугольного или треугольного импульса и др.). Если исследуемый сигнал точно совпадает со своей математической моделью, чего ни­когда не бывает, амплитуда совпадает с максимальным зна­чением сигнала. Однако для реального сигнала ситуация оказывается иной. Реальный прямоугольный импульс, как правило, имеет выброс на переднем фронте

## Slide 16
С точ­ки зрения любого подхода к измерению амплитуды ее зна­чение А должно находиться на плоской части импульса, то есть оказывается меньше максимального значения. При этом в одних ситуациях пользователя интересует именно амплитуда (исследование сигналов генераторов, искажений в усилителях и др.), а в других — максимальное значение сигнала (определение требуемого диапазона усилителя или канала связи, определение характеристик АЦП и др.).

## Slide 17
Очевидно, что число параметров и функционалов, опреде­ляемых в результате измерения, может быть достаточно боль­шим.
Однако оно существенно меньше количества первичных отсчетов.
Во всех случаях происходит свертывание (сжатие) измерительной информации — объем данных, выда­ваемых потребителю, может быть на несколько порядков меньше объема исходной измерительной информа­ции, выдаваемой ИК.
При этом под потребителем понимается не только оператор, но и автоматизированная система управления.

## Slide 18
Задача оценки отличия ИО от описывающей его функци­ональной модели или, другими словами, задача измерения показателей отклонения формы, как и задача измерения па­раметров, может решаться только в рамках конкретной мо­дели уравнения связи.
В следующих параграфах мы рассмотрим методы реше­ния всех упомянутых задач:
регистрация функций;
измерение функционалов;
измерение параметров;
измерение показателей отклонения формы.
Здесь же отметим только то, что задачи измерения функ­ционалов, параметров и показателей отклонения формы не являются принципиально новыми и появившимися одновре­менно с ИИС. Эти задачи решались и с помощью неавтомати­зированных СИ, хотя в более простой формулировке.

## Slide 19
Цель измерений, перечень измеряемых показателей мо­жет определить только заказчик (пользователь) ИИС, по­скольку именно он располагает всеми априорными данными о физической природе ИО, о его физических и математиче­ских моделях и, что не менее важно, о дальнейшем использо­вании результатов измерения.
Такая ситуация является наи­более типичной для ИИС, используемых в технологических процессах, для контроля состояния окружающей среды и в других отработанных ситуациях.
Однако при научных иссле­дованиях такая четкость в постановке измерительной задачи может отсутствовать.
Это приводит к необходимости проведе­ния предпроектных исследований, в ходе которых уточняют­ся исходные требования к цели измерения.

## Slide 20
После формулирования цели измерений при создании ИИС необходимо определить номенклатуру используемых технических средств и алгоритмы обработки измерительной информации.
Сформулированная цель измерения и заложенная в нее физическая модель практически однозначно определяют номенклатуру ИК, а выбор и стыковка первичных и вторич­ных измерительных преобразователей являются типовой инженерной задачей.
Несколько в стороне стоит вопрос о вы­боре ЭВМ. Окончательные требования к ней могут быть сформулированы только после разработки алгоритмов.

## Slide 21
Если номенклатура физических величин, описывающих ИО, известна в начале исследований, то аппаратная структу­ра ИИС может быть выбрана уже на этом этапе и использо­ваться для проведения предпроектных исследований, в ходе которых будут уточнены математические модели и цель из­мерения, и на этой основе разработан окончательный вари­ант ПМО.
Разработка алгоритмов обработки информации, служа­щих основой ПМО, является достаточно трудоемкой и наи­более специфичной задачей для каждой ИИС.
Рассмотрим общие подходы к формированию этих алгоритмов для упо­мянутых выше измерительных задач.

## Slide 22: 4.2. Регистрация исследуемых физических величин
Простейшая задача регистрации измеряемых физических величин заключается в считывании по команде с ЭВМ отсче­тов со всех ИК и отображении их на экране монитора.
В этом случае ИИС оказывается простейшей композицией несколь­ких измерительных приборов, объединенных общим устрой­ством отображения.
Для решения этой задачи нет необходи­мости в специальных алгоритмах обработки, хотя рассмот­ренные в предыдущей главе алгоритмы введения поправок и сглаживания могут использоваться для уменьшения по­грешности отображаемых результатов.
В силу единственнос­ти регистрируемых отсчетов вопрос о влиянии дискретиза­ции по времени на погрешность измерения не стоит.

## Slide 23
При решении этой задачи ИИС реализует дополнитель­ную функцию — возможность сохранения в памяти всех ото­бражаемых результатов.
Более сложной будет задача регистрации изменения изме­ряемых величин во времени. В этом случае по команде с ЭВМ в течение заданного интервала времени с заданной дискретно­стью снимаются отсчеты со всех ИК.
Собранные данные одно­временно, последовательно или группами отображаются на мо­ниторе, который работает в режиме многоканального осцил­лографа.
Поэтому ИИС можно трактовать как совокупность нескольких самописцев с общим устройством отображения.

## Slide 24
В регистрируемые данные целесообразно вводить по­правки и сглаживать первичную информацию. Как и в пре­дыдущем случае, имеется возможность хранения собранных массивов данных. Кроме того, появляются две новые взаи­мосвязанные задачи:
Интерполяция может проводиться во временной области на основе разложения функции в ряд Тейлора или в частот­ной области на основе теоремы Котельникова.
В первом случае предполагается, что исследуемая функ­ция x(t) разложена в усеченный ряд Тейлора относительно точки t0:

## Slide 25
Для расчета п производных используются п + 1 отсчетов, то есть для построения интерполирующей функции исполь­зуется информация об исследуемой функции на интервале времени пТ0, где Т0, как и ранее, — период отсчетов. Учиты­вая алгоритмы вычисления производных по эксперимен­тальным данным в виде отношения конечных разностей, все коэффициенты в можно представить в виде линейной функции отсчетов.
Тогда интерполированное значение так­же будет линейной функцией п + 1 отсчетов.
Мы не будем приводить в общем виде эти громоздкие выражения, а огра­ничимся двумя простейшими случаями:

## Slide 26
При п = 0 имеем ступенча­тую интерполяцию (кривая 0 на рис. 4.2), при п = 1 — кусочно-линейную интерполяцию (кривая 1); при п = 2 — кусочно-пара­болическую интерполяцию (кривая 2) и т. д.

## Slide 27
При неограниченном возрастании п предполагается, что разложение в степенной ряд дает все более точное приближе­ние раскладываемой функции. Однако это верно только в предположении, что она дифференцируема неограниченное число раз.
Для оценки погрешности интерполяции в соответствии с (предыдущая формула) можно использовать максимально возможное абсолют­ное значение (п + 1)-й производной исследуемой функции

## Slide 28
где Ти — величина интервала времени, для которого исполь­зуется интерполяционная формула с неизменными значе­ниями производных.
Как уже отмечалось, производные оце­ниваются на интервале времени пТ0. Интервал Ти может быть меньше или больше этого интервала, но практически он всегда не меньше Т0

## Slide 29
Задавая предельно допустимое значение погрешности интерполяции и подставляя в (пр. ф.) выбранное значение Ти (например, равное Т0), можно определить максимальный пе­риод дискретизации, обеспечивающий требуемую достовер­ность интерполяции.
Очевидно, что с ростом п этот период будет увеличиваться, то есть чем выше степень интерполи­рующего полинома, тем реже можно брать отсчеты.
Этот ре­зультат перекликается со сжатием информации при разност­ной модуляции, хотя теоретическое обоснование здесь не­сколько иное.

## Slide 30
При определении периода дискретизации в частотной об­ласти базируются на теореме Котельникова, доказательст­во и комментарии к которой приведены в приложении 6.
В соответствии с этой теоремой сигнал, спектр которого ра­вен нулю вне полосы частот [0; fв], может быть полностью восстановлен по своим отсчетам, период которых определя­ется как

## Slide 31
Для восстановления сигнала по его отсчетам требуется идеальный фильтр нижних частот, который при реализации на ЭВМ приведет к дискретной свертке, то есть интерполи­руемая функция в любой момент времени будет выражаться через сумму всех отсчетов, умноженных на соответствующие коэффициенты.
Таким образом, структура преобразований входных данных при интерполяции в обоих случаях одина­кова.

## Slide 32
Таким образом, при регистрации функций результатом измерений является совокупность отсчетов наблюдаемой ве­личины, полученных после первичной обработки.
Для пред­ставления полученных результатов в виде функции с непре­рывными значениями аргумента производится интерполя­ция, при которой интерполированные значения оказываются линейной комбинацией измеренных отсчетов.
При опреде­ленных достаточно сильных предположениях можно оценить степень соответствия интерполирующей функции исследуе­мой функции, хотя сами эти предположения в рамках полу­ченных результатов измерений не могут быть проверены.

## Slide 33
Наиболее часто в регистрирующих ИИС исследуются функции времени. Однако таким же образом могут регистри­роваться и функции любого другого аргумента. В этом случае время может быть промежуточной переменной при сборе ин­формации, но не фигурировать в отображаемых результатах.
При регистрации функций нескольких аргументов ис­пользуются те же подходы, что и для функции времени или любого одного аргумента.
Функции двух переменных, на­пример пространственных координат, отображаются на эк­ране в виде сечений поверхностей, что обеспечивает эффектную наглядность, но малопригодно для количественного анализа.

## Slide 34
Менее нагляден, но более информативен таблич­ный способ представления результатов измерения функций одной, двух и более переменных с возможностью получения необходимых сечений.
Интерполяция функций нескольких аргументов также производится путем разложения в много­мерный ряд Тейлора или по многомерным ортогональным функциям.
Для функций нескольких аргументов существу­ют аналоги теоремы Котельникова, хотя физически они ме­нее наглядны.
При любом методе интерполяции значение интерполируемой функции нескольких аргументов оказыва­ется линейной комбинацией измеренных отсчетов.

## Slide 35
К регистрирующим ИИС примыкают сканирующие сис­темы, которые применяются при расшифровке графиков в различных областях: медицине, геофизике, метеорологии, при промышленных испытаниях и др.
В этих системах гра­фические изображения выдаются самопишущими измери­тельными приборами, и их расшифровка требует значи­тельного времени.
В результате считывания графиков полу­ченная информация может подвергаться автоматической обработке, что существенно упрощает процесс расшифровки и повышает ее эффективность.

## Slide 36
Сканирование может выполняться непосредственно воспринимающим датчиком, например видеокамерой на приборах с зарядовой связью, или сканирующим лучом при неподвижном воспринимающем элементе.
Такими скани­рующими элементами могут быть оптико-механические или электронно-развертывающие устройства.