## Slide 1
Министерство образования и науки российской федерации
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Институт информатики, инноваций и бизнес систем
Кафедра ИТС
«Метрология, стандартизация, подтверждение соответствия»
Тема «Введение в метрологию»
Преподаватели:
Левашов Ю.А.
Белоус И.А.
Владивосток, 2019

## Slide 2: СОДЕРЖАНИЕ
1.1 Величины, физические величины
1.2 Системы единиц физических величин и принципы их построения
1.3 Классификация измерений
Контрольные вопросы

## Slide 3: 1. Введение в метрологию
1.1 Величины, физические величины

## Slide 4
Метрология в переводе с греческого метрон означает мера, а логос — учение или наука. Таким образом, дословно метрология — это наука о мерах.
В современном понимании метрология — наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.
метрология — это наука о получении количественной информации опытным путем.

## Slide 5
Физическая величина (величина) — одно из свойств физического объекта (физической системы, явления или процесса), общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них.
Измерение — совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу физи­ческой величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины.
Опытным путем, количественная информация по­лучается при помощи измерений.

## Slide 6
Средство измерений — техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и/или храпящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установ­ленной погрешности) в течение известного интервала времени.
Реальный объект исследований характеризуется множеством свойств, каждое из которых может служить предметом отдельного исследования.

## Slide 7: Процесс измерения физической величины
Объект исследований
Физическая величина
Алгоритм (МВИ)
Сравнение при помощи технического средства, имеющего нормированные метрологические характеристики (средства измерений)
Оценка погрешности результата измерений
Результат измерений
Единица физической величины
Интересующее
исследователя
свойство

## Slide 8
Свойство — категория качественная, оно отражает такую сторону объекта (явления или процесса), которая характеризует этот объект с новой стороны и в этом смысле обусловливает его отличие от других объектов или общность с ними. Одно и то же свойство может быть обнаружено у многих объектов или быть присущим только некоторым из них.

## Slide 9: Виды величин
Величины
Реальные
Идеальные
Нефизические
Физические
Оцениваемые
Оцениваемые
Измеряемые
Математические
Вычисляемые

## Slide 10
Для количественного исследования свойств физических объектов, явлений и процессов вводится понятие величины.
Все величины можно разделить на два вида: реальные и идеальные.
Идеальные величины относятся в основном к области математики, и метро­логия как наука ими не занимается
Реальные величины, в свою очередь, делятся на физические (ФВ) и нефизические. Физическая величина может быть определена как величина, присущая свойствам материальных объектов, а также физических явлений и процессов.

## Slide 11
Метрология как наука занимается физическими величинами. Физические величины разделяют на измеряемые и оцениваемые. Измеряемая физическая ве­личина имеет свою единицу измерения и может быть выражена количественно в виде определенного числа единиц измерения. Основное уравнение измерения имеет вид: Q =q[Q],
где Q — истинное значение физической величины; q — числовое значение физической величины; [Q] — единица измерения физической величины.
Измеряемая физическая величина, для которой установлена единица измерения, имеет линейное измерительное преобразование.

## Slide 12
Среди свойств физических объектов выделяют три наиболее общих проявления в отношениях эквивалентности, порядка и аддитивности.
Отношение эквивалентности — это отношение, в котором данное свойство X у различных объектов оказывается одинаковым или неодинаковым:
Х(А) ≈ Х(B) или Х(А) ≠ Х(В).
Отношение порядка — это отношение, в котором данное свойство X у различ­ных объектов оказывается больше или меньше:
Х(А)>Х(В),
Отношение аддитивности — это отношение, в котором однородные свойства различных объектов могут суммироваться:
Х(А) + Х(В) = Х(С).

## Slide 13
Проявления любого свойства реальных объектов образуют упорядоченные множества чисел или, в более общем случае, условных знаков, которые называют шкалами измерений.
Шкала физической величины — упорядоченная совокупность значений физической величины, служащая исходной основой для измерений данной величины.
Условная шкала физической величины — это шкала физической величины, исходные значения которой выражены в условных единицах.

## Slide 14
1. Введение в метрологию
1.2 Системы единиц физических величин и принципы их построения

## Slide 15
Любая физическая величина может выделяться качественно и определяться количественно.
Отражением качественного различия между физическими величинами явля­ется их размерность. В соответствии с международным стандартом ISO 31/0 размерность следует обозначать dim. Размерность основных физических вели­чин обозначается прописными латинскими или греческими буквами. Если ос­новными физическими величинами являются длина, масса и время, то они обо­значаются L, М, Т соответственно.

## Slide 16
Совокупность физических величин, образованная в соответствии с приняты­ми принципами, когда одни величины принимают за независимые, а другие оп­ределяют в качестве функций независимых величин, называется системой физических величин.
Физическая величина, условно принятая в качестве независимой от других величин системы, называется основной.
Физическая величина, входя­щая в систему величин и определяемая через основные величины этой системы, называется производной.

## Slide 17
Чтобы найти размерность производной физической величины в некоторой системе величин, надо в правую часть уравнения связи, используемого для определения этой величины, вместо обозначений величин подставить их размерности. При этом соблюдаются следующие правила:
1. Размерности левой и правой частей уравнений должны быть одинаковыми, так как сравниваться между собой могут только одинаковые свойства.
2. Алгебра размерностей состоит из одного действия — алгебраического умно­жения, то есть над размерностями можно производить действия умножения, деления, возведения в степень и извлечение корня.

## Slide 18
Размерность произведения нескольких величин равна произведению их раз­мерностей. Если зависимость между величинами имеет вид Q = ABC, то
dim Q = dim (ABC) = dim A dim В dim C.
Размерность частного при делении одной величины на другую равна отноше­нию их размерностей, то есть если Q = А/В, то
dim Q - dim А/В = dim А/dim В.
Для величины, возводимой в степень, то есть Q = Ап , размерность возводится в ту же степень:
dim Q = dim Ап = dimп A.

## Slide 19
Пример 1. Если сила, согласно второму закону Ньютона, F= та, где ускоре­ние а = v/t, то dim F - dim т dim а = ML/ T2 = LMT-2.
Пример 2. Найдено выражение для определения скорости в момент вре­мени t
vt =vо + at2/2,
где v0 — скорость в начальный момент времени; а — ускорение. На основании ал­гебры размерностей
LT-1 = LT-1 + LT-2 T2= LT-1 + L,
то есть размерности правой и левой частей уравнения не совпадают, значит, в формуле присутствует ошибка.

## Slide 20
Единица измерения физической величины — физическая величина фиксирован­ного размера, которой условно присвоено числовое значение, равное 1, приме­няемая для количественного выражения однородных с ней физических величин. Значение физической величины — выражение размера физической величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц. Значение измеряемой величины Q определяется числовым значением q, которое является отвлеченным числом, вхо­дящим в значение величины, и некоторым размером [Q], принятым за единицу:
Q = q[Q]
Увеличение или уменьшение [Q] приводит к обратно пропорциональному из­менению q.

## Slide 21
Система единиц физических величин — это совокупность основных и произ­водных единиц физических величин, образованная в соответствии с принципа­ми, принятыми для заданной системы физических величин. На практике широко применяется понятие узаконенные единицы, которое раскрывается как «система единиц и/или отдельные единицы, установленные для применения в стране в со­ответствии с законодательными актами».

## Slide 22
Можно принять следующий порядок построения систем единиц:
Выбираются основные физические величины.
Устанавливаются единицы основных физических величин.
Выбираются уравнения связи и устанавливаются единицы производных фи­зических величин.

## Slide 23
Когерентные (или согласованные) системы единиц являются наиболее удобными.
Когерентная производная единица физической величины — производная единица физической величины, связанная с другими единицами системы единиц уравнением, в котором числовой коэффициент принят равным 1.
Когерентная система единиц физических величин — система, состоящая из ос­новных единиц и когерентных производных единиц.

## Slide 24
Различают кратные и дольные единицы физических величин, системные и вне­системные единицы.
Кратная единица физической величины в целое число раз больше системной или внесистемной единицы.
Дольная единица физической величины в целое число раз меньше системной или внесистемной единицы.
Системная единица физической величины — единица, входящая в принятую систему единиц. Все основные, производные кратные и дольные единицы явля­ются системными.

## Slide 25
Международная система единиц (международное сокращенное наименование SI, а в русской транскрипции СИ) построена на основе системы величин LMTI0JN. В 1960 г. проект Международной системы единиц, был утвержден. Международная организация по стандартизации (ISO) издала международные стандарты ISO 31: 1992 «Величины и единицы» в 14 частях и ISO 1000: 1992 «Единицы СИ и рекомендации по использованию их кратных и некоторых других единиц».

## Slide 26
Принципы построения СИ:
СИ базируется на семи основных единицах, размеры которых устанавливаются независимо друг от друга.
Производные единицы образуются с помощью простейших уравнений связи между величинами — определяющих уравнений, в которых размеры величин приняты равными единицам СИ. Для величины каждого вида имеется только одна единица СЙ.
Производные единицы вместе с основными единицами формируют когерентную систему.

## Slide 27
Основными единицами Международной системы являются:
метр (международное обозначение т; русское — м; размерность L) — единица длины
килограмм (международное обозначение kg; русское — кг; размерность М) — единица массы
секунда (международное обозначение s; русское — с; размерность Т) — единица времени
ампер (международное обозначение А; русское — А; размерность I) — единица силы электрического тока

## Slide 28
кельвин (международное обозначение К; русское — К; размерность 0) — единица термодинамической температуры
кандела (международное обозначение cd; русское — кд; размерность/) — единица силы света
моль (международное обозначение mol; русское — моль; размерность N) — единица количества вещества

## Slide 29
Обозначения единиц являются международными, и по рекомендациям ISO 31-0:1992 никакие другие обозначения единиц, кроме международных, использовать не следует. Тем не менее ГОСТ 8.417 установил два вида буквенных обозначений величин: международное (с использованием букв латинского или греческого алфавита) и русское (с использованием букв русского алфавита).
При договорно-правовых отношениях с зарубежными странами, применяют международные обозначения единиц.

## Slide 30
Одновременно с принятием Международной системы единиц XI ГКМВ приняла 12 десятичных кратных и дольных приставок, к которым впоследствии были добавлены новые. Приставка, объединенная с единицей, означает, что единица умножена на десять в целой степени.
Новая единица называется кратной или дольной. Дольные и кратные единицы не являются когерентными единицами СИ. кратные и дольные единицы рекомендуется подставлять только в конечный результат.

## Slide 31: 1. Введение в метрологию
1.3 Классификация измерений

## Slide 32
По числу выполненных наблюдений или снятых показаний средств измерений все измерения делят на однократные и многократные.
Однократным называют измерение, выполненное один раз. Во многих случаях на практике, выполняются именно однократные измерения.
Многократным называют измерение физической величины одного размера, результат которого получен из нескольких следующих друг за другом измерений.
Многократное измерение выполняют в случае, когда случайная составляющая погрешности однократного измерения может превысить требуемое по условиям задачи значение. Погрешность многократного измерения может быть уменьшена методами математической статистики.

## Slide 33
В зависимости от способа получения результата измерений или числового значения измеряемой величины все измерения делят на прямые, косвенные, совместные и совокупные.
Прямыми называют измерения, в которых искомое значение физической величины находят непосредственно из опытных данных сравнением данной величины с мерой этой величины или из отсчета показаний средства измерений, градуированного в единицах этой величины.
Прямые измерения являются основой для более сложных измерений.

## Slide 34
Косвенными называют измерения, в которых значение величины находят на основании известной зависимости между этой величиной и другими величинами, подвергаемыми прямым измерениям.
Косвенные измерения выполняют тогда, когда прямые измерения данной физической величины по каким-либо причинам затруднены или даже невозможны или когда косвенные измерения дают более точный результат по сравнению с прямыми.

## Slide 35
Совместными называют производимые одновременно (прямые или косвенные) измерения двух или нескольких разноименных величин для установления функциональной зависимости между ними (или нахождения значения измеряемой величины при известной зависимости между этой величиной и другими величинами, влияющими на ее размер).
Для обеспечения требуемой точности измерений физической величины в таких случаях следует одновременно с основной величиной измерять влияющие на результат измерения величины.

## Slide 36
Совокупными называют измерения, в которых значения измеряемых величин находят решением системы уравнений, составленной по данным повторных измерений нескольких одноименных величин при различных сочетаниях этих величин.
Для определения значений искомых величин число уравнений должно быть не меньше числа величин.
Совокупные измерения можно рассматривать как обобщение прямых измерений.

## Slide 37
По характеру зависимости измеряемой величины от времени все измерения разделяют на статические и динамические.
Статическими называют измерения, при которых измеряемая физическая величина принимается за неизменную, по крайней мере на время, необходимое для измерений.
Динамическими называют измерения, при которых измеряемая величина изменяется со скоростью, превышающей возможности средства измерений отслеживать изменение входной измеряемой величины.

## Slide 38
По уровню точности все измерения делят на измерения максимально возможной точности, контрольные и технические.
Измерения максимально возможной точности, достижимой при существующем уровне науки и техники
Контрольные (контрольно-поверочные, метрологические) измерения, погрешность которых не должна превышать некоторое заранее заданное контрольное значение
Технические (рабочие) измерения выполняют в промышленности и в технике — везде, где погрешность измерений определяется применяемыми средствами измерений.

## Slide 39
По особенностям обработки результатов все измерения делят на равноточные и неравноточные.
Равноточными измерениями называют ряд измерений какой-либо величины, выполненных одинаковыми по точности средствами измерений в одних и тех же условиях и с одинаковой тщательностью.
Неравноточными измерениями называют ряд измерений какой-либо величины, выполненных различающимися по точности средствами измерений и/или в разных условиях.

## Slide 40
Принцип измерений — физическое явление или совокупность физических явлений, положенные в основу измерения.
Метод измерений — совокупность приемов сравнения измеряемой физической величины с ее единицей в соответствии с выбранным принципом измерений.
Метод измерений обычно обусловлен устройством средства измерений. Так, измерение массы тела с использованием силы тяжести путем взвешивания — это принцип измерения, а взвешивание тела с помощью пружинных или рычажных весов — это методы измерения.

## Slide 41: Контрольные вопросы
Чем отличается физическая величина от нефизической?
Приведите основное уравнение измерения.
Какие физические величины не могут быть измерены?
Что такое шкала физических величин?
Дайте определение отношению эквивалентности, отношению порядка и отношению аддитивности.
Дайте определение размерности физической величины.
Что называется системой физических величин?
Чем отличаются основные физические величины от производных?
Как определяется размерность производных физических величин?
Что такое единица измерения физической величины?

## Slide 42: Контрольные вопросы
Чем отличается системная единица физической величины от внесистемной?
Приведите примеры построения Международной системы единиц.
Перечислите основные единицы Международной системы.
В каких случаях выполняется многократное измерение физической величины?
Какие измерения называют прямыми?
В каких случаях используют косвенные измерения?
В каких случаях используют совместные измерения?
В чем отличие совокупных измерений от совместных?
В чем отличие статических измерений от динамических?
Как делятся измерения по уровню точности?