## Slide 1: Тема 1. Измерительные информационные системы: Основные понятия.
Место ИИС в современной измерительной технике и в информационных технологиях

## Slide 2: Введение
Новые научные и технические задачи приводят и к новым измерительным задачам, для решения которых нужны новые средства измерений (СИ), а новые научные и технические результаты влияют на уровень измерительной техники:
повышается точность измерений, и расширяются диа­пазоны измерения;
растет номенклатура измеряемых величин;
увеличивается производительность измерительных операций, и за счет их автоматизации уменьшается влияние человеческого фактора;
возрастает число выполняемых функций.

## Slide 3
Измерительные информационные системы (ИИС) являются одним из наиболее ярких примеров этой взаимосвязи.
Появление ИИС обусловлено в первую очередь конкретными задачами производства и научных исследова­ний, требующих получения, обработки, отображения и хра­нения больших объемов измерительной информации.
Прак­тическое решение этих задач оказалось возможным благодаря бурному развитию вычислительной техники и измеритель­ной техники, в частности первичных измерительных преоб­разователей (датчиков).

## Slide 4
ИИС являются симбиозом аппаратных средств и алго­ритмов обработки измерительной информации. Поэтому как проектирование ИИС, так и их применение невозможны без правильного теоретического обоснования и понимания этих алгоритмов. При этом, благодаря наличию в составе ИИС ЭВМ, возможна дальнейшая обработка результатов измере­ний, полученных путем обработки первичной измеритель­ной информации. Это позволяет решать с помощью ИИС широкий спектр других задач, не являющихся чисто изме­рительными, в частности контроль качества, распознавание образов и др.

## Slide 5: Место ИИС в современной измерительной технике и в информационных технологиях
Измерения являются одним из основных источников коли­чественной информации об исследуемых объектах (ИО) са­мой различной природы.
Одновременно с рас­ширением номенклатуры измеряемых величин на порядки возрастали диапазоны измерений и уменьшались погреш­ности измерения.
Кроме улучшения метрологических пока­зателей средств измерений (СИ), существенно расширяются их функциональные возможности и повышаются эргономи­ческие свойства.
Растет удельный вес автоматизированных СИ, увеличивается объем получаемой и обрабатываемой из­мерительной информации.

## Slide 6
Автоматизированные СИ встра­иваются в системы автоматического управления различного уровня и становятся составными частями автоматизирован­ного производства наряду с обрабатывающим и другим тех­нологическим оборудованием.
ИИС являются наиболее важным видом автоматизирован­ных СИ.
К средствам измерений (СИ) относятся технические средства, предназначенные для измерений, имеющие нормированные метрологические характеристики, воспроизводящие и (или) хранящие единицу физической величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной по­грешности) в течение известного интервала времени.

## Slide 7
Наряду с СИ при проведении измерений могут использоваться другие технические средства, называемые вспомогательными, не оказывающие существенного влияния на погрешность изме­рения.
Например, при косвенном измерении сопротивления на основе закона Ома средствами измерения будут вольтметр и амперметр, а вспомогательными средствами — источник напряжения и соединительные провода.

## Slide 8
В соответствии со сложившейся классификацией СИ подразделяются на следующие виды:
измерительные приборы, на вход которых поступает измеряемая величина, а на устройстве отображения выво­дится результат измерения, например стрелочные или циф­ровые весы, микрометры, вольтметры, термометры и др.;
меры, предназначенные для воспроизведения одного или нескольких значений некоторой физической величины (величин), например гири, линейки или рулетки, концевые меры длины, магазины сопротивления, генераторы сигналов и др.;
измерительные преобразователи, предназначенные для преобразования измеряемой физической величины в дру­гую физическую величину, более удобную для восприятия или обработки;
измерительные системы, представляющие собой сово­купность средств измерения и других технических средств, объединенных для решения конкретных измерительных задач.

## Slide 9
Измерительные преобразователи, предназначенные для использования в неавтоматизированных СИ, обычно преобра­зуют измеряемую величину в угловое или линейное переме­щение, например электромеханические преобразователи в электроизмерительных приборах.
С развитием электрических методов изме­рения неэлектрических величин стали активно использовать­ся измерительные преобразователи, преобразующие различ­ные физические величины в электрические величины, более удобные для дальнейшей автоматизированной обработки.

## Slide 10
Понятие измерительной системы также не является но­вым.
Например, измерительную систему образуют техниче­ские средства, используемые при косвенных измерениях.
Весы и прибор для измерения объема, который в свою оче­редь может быть сведен к приборам для измерения линей­ных размеров, образуют измерительную систему для измере­ния плотности.
Измерительную систему образуют упомяну­тые выше средства для измерения сопротивления на основе закона Ома.
Измерительной системой являются компаратор и мера или набор мер, например рычажные весы и набор гирь.
Измерительная стойка, набор концевых мер длины и стрелочный индикатор или измерительная головка также образуют измерительную систему.

## Slide 11
Общим для всех перечисленных выше неавтоматизиро­ванных СИ является малый объем воспринимаемой, обраба­тываемой и отображаемой измерительной информации. Он не превышает нескольких байтов, максимум десяток байтов (несколько двух- или трехзначных десятичных чисел).
Эти СИ практически не могут хранить измерительную информа­цию.
Максимум, что было возможно, это хранение получен­ного результата измерения до проведения следующего изме­рения, например при измерении штангенциркулем или мик­рометром.
С появлением электронных цифровых СИ эти возможности увеличились, и появилась возможность долго­временно сохранять в памяти результаты нескольких изме­рений.

## Slide 12
Параллельно с развитием измерительной техники шло интенсивное развитие других важнейших составляющих современного технического прогресса — информационных технологий, являющихся основой автоматиза­ции управления и производства.
Информационная техноло­гия — совокупность методов, производственных и программ­но-технологических средств, объединенных в технологиче­скую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации.
Информационные технологии предназначены для снижения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов. Они включают в себя широкий класс дисциплин и областей де­ятельности, относящихся к технологиям управления и обра­ботки данных, в первую очередь числовых, с применением вычислительной техники.

## Slide 13
Ин­формационные технологии — это прежде всего компьютер­ные технологии, и их основной технической базой является вычислительная техника.
Другим техническим компонен­том информационных технологий являются системы и кана­лы связи, обеспечивающие быструю и достоверную передачу информации на большие расстояния.
Для достижения лю­бой из конкретных целей информационных технологий с ис­пользованием этих технических средств необходимо соответ­ствующее программно-математическое обеспечение (ПМО), включающее в себя алгоритмы преобразования информации и программы для реализации этих алгоритмов.

## Slide 14
Измерительные технологии являются разновидностью ин­формационных технологий и выделяются из этого обширно­го множества тем, что имеют очевидный познавательный ха­рактер, реализуемый посредством специфических процедур, присущих только им.
К этим процедурам относятся:
получение исходной измерительной информации в ре­зультате взаимодействия ПИП с объектом измерения;
преобразование измерительной информации с задан­ной и гарантированной точностью;
сопоставление сигналов измерительной информации с размерами общепринятых единиц измерения;
оценка и представление характеристик остаточной не­определенности значений измеряемых величин.

## Slide 15
Технической базой измерительных информационных технологий являются автоматизированные СИ. Наиболее перспективными и интенсивно развивающимися автомати­зированными средствами измерения являются измеритель­ные информационные системы (ИИС), которые отличаются от традиционных средств измерения тремя принципиальны­ми моментами:
большие объемы измерительной информации, подле­жащие сбору, обработке и хранению;
обусловленная первым моментом необходимость авто­матизации процессов сбора и обработки измерительной ин­формации;
возможность изменения и наращивания решаемых измерительных задач, что придает ИИС существенную гиб­кость.

## Slide 16
Другим важнейшим техническим компонентом ИИС яв­ляются измерительные преобразователи, которые, как и во всех автоматизированных СИ, должны обеспечивать преоб­разование исследуемой физической величины в электриче­скую величину.
В настоящее время измерительные преобра­зователи позволяют преобразовать в электрический сигнал любую физическую величину.
В предыдущие десяти­летия шло интенсивное развитие преобразователей «вширь» за счет увеличения номенклатуры преобразуемых физических величин.
В то же время многие типы преобразователей кон­структивно практически не менялись.
Однако благодаря возможностям вычислительной техники удалось в несколь­ко раз повысить точность измерения с использованием этих преобразователей.

## Slide 17
Эти определения ИИС отражают основные свойства ИИС:
ИИС является средством измерений;
ИИС предназначена для автоматического сбора и обра­ботки больших массивов измерительной информации;
ИИС построена по системному принципу, при котором отдельные компоненты, образующие систему, обладают кон­структивной и функциональной автономностью.
Характерной особенностью ИИС является обязательное наличие в их составе вычислительных устройств, используе­мых для сбора, обработки, отображения и хранения боль­ших массивов измерительной информации, что недоступно для других видов средств измерений.
ИИС - разновидность средств измерений, по­строенных по системному принципу и предназначенных для автоматизированного сбора, обработки, отображения и хра­нения больших массивов измерительной информации.