## Slide 1
Министерство образования и науки российской федерации
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Институт информатики, инноваций и бизнес систем
Кафедра ИТС
«Метрология, стандартизация, подтверждение соответствия»
Тема «ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»
Преподаватели:
Левашов Ю.А.
Белоус И.А.
Владивосток, 2019

## Slide 2: СОДЕРЖАНИЕ
4.1 Масштабные измерительные преобразователи
4.2 Электромеханические измерительные преобразователи и приборы
4.3 Электронные аналоговые приборы
4.4 Электронно-лучевые осциллографы
4.5 Цифровые измерительные преобразователи и приборы
4.6 Измерительные информационные системы
Контрольные вопросы

## Slide 3: 4.Измерительная техника
4.1 Масштабные измерительные преобразователи

## Slide 4
Масштабным называется измерительный преобразователь, входная и выходная величины которого однородны и который изменяет значение электрической величины в заданное число раз.
Применение этих преобразователей позволяет изготавливать приборы для разных пределов измерений, расширять пределы измерений уже существующих приборов.

## Slide 5
Для усиления слабых сигналов постоянных, переменных и импульсных токов и напряжений, то есть для расширения пределов измерения в сторону малых значений, применяют измерительные усилители.

## Slide 6
Измерительные трансформаторы переменного тока и напряжения используются для преобразования переменных токов и напряжений в токи и напряжения, допустимые для измерений приборами с небольшими стандартными пределами измерений (например, 5 А, 100 В).

## Slide 7
4.Измерительная техника
4.3 Электронные аналоговые приборы

## Slide 8
В электронных вольтметрах измеряемое напряжение с помощью электронного измерительного преобразователя преобразуется в постоянный ток, который подается на магнитоэлектрический измерительный механизм со шкалой, градуированной в единицах напряжения — вольтах.

## Slide 9
По назначению и принципу действия электронные вольтметры подразделяют на вольтметры для измерения постоянного напряжения, переменного напряжения, универсальные, импульсные и селективные.

## Slide 10
Упрощенная структурная схема вольтметра для измерения постоянного напряжения показана на рис. 9.1. Здесь ВД — входной многопредельный делитель напряжения, УПТ — усилитель постоянного тока, ИП — магнитоэлектрический прибор,

## Slide 11: Упрощенная структурная схема вольтметра для измерения постоянного напряжения
Рис. 4.4.
УПТ
ВД
ИП
UX
Упрощенная структурная схема вольтметра для измерения постоянного напряжения показана на рис. 9.1. Здесь ВД — входной многопредельный делитель напряжения, УПТ — усилитель постоянного тока, ИП — магнитоэлектрический прибор,

## Slide 12
Вольтметры для измерения переменного напряжения выполняют по двум обобщенным структурным схемам, которые различаются своими характеристиками.

## Slide 13: Обобщенные структурные схемы вольтметров для измерения переменного напряжения
Рис. 4.5

## Slide 14: Обобщенная структурная схема универсального вольтметра
Рис. 4.6.
Универсальные вольтметры предназначены для измерения как постоянных, так и переменных напряжений.

## Slide 15
Селективные вольтметры измеряют действующее значение напряжения отдельных гармоник измеряемого сигнала посредством выделения или отдельных гармонических составляющих с помощью перестраиваемого полосового фильтра.

## Slide 16: Блок-схема селективного вольтметра
Рис. 4.7.

## Slide 17
4.Измерительная техника
4.4 Электронно-лучевые осциллографы

## Slide 18
В основе работы любого электронного осциллографа лежит преобразование исследуемых сигналов в видимое изображение, получаемое на экране.

## Slide 19
4.Измерительная техника
4.5 Цифровые измерительные преобразователи и приборы

## Slide 20
Цифровые измерительные приборы (ЦИП) — это приборы, автоматически вырабатывающие дискретные сигналы измерительной информации, показания которых представляются в цифровой форме.

## Slide 21
Цифровой прибор включает в себя два обязательных функциональных узла: аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и цифровое отсчетное устройство АЦП выдает код в соответствии со значением измеряемой величины, а отсчетное устройство отражает это значение в цифровой форме.

## Slide 22
Кроме АЦП к цифровым преобразователям относятся цифроаналоговые преобразователи (ЦАП), предназначенные для преобразования кода в дискретную аналоговую величину.
Для образования кода непрерывная измеряемая величина в ЦИП дискретизируется во времени и квантуется по уровню.

## Slide 23
Дискретизацией непрерывной во времени величины x(t) называется операция ее преобразования в прерывную во времени величину, то есть в величину, значения которой отличны от нуля и совпадают с соответствующими значениями x(t) только в определенные моменты времени.

## Slide 24
Квантованием по уровню непрерывной по уровню величины x(t) называется операция ее преобразования в квантованную величину xк(t) которая может принимать в заданном диапазоне определенное конечное число фиксированных значений — уровней квантования.

## Slide 25
В результате квантования измеряемой величины по уровню возникает погрешность дискретности, обусловленная тем, что бесконечное множество значений измеряемой величины отражается конечным числом кодовых комбинации.

## Slide 26: Временная диаграмма измеряемой величины x(f), иллюстрирующая возникновение погрешности дискретности
Рис. 4.11.

## Slide 27
Основные методы преобразования значений непрерывных измеряемых величин в коды:
Метод последовательного счета. При этом методе (рис. 4.12) происходит последовательное во времени сравнение измеряемой величины х с известной величиной хк, ступенчато возрастающей (или убывающей) с шагом (ступенью) квантования по уровню.

## Slide 28: Метод последовательного счета
Рис 4.12

## Slide 29: Метод последовательного приближения
Рис 4.13
Метод последовательного приближения (поразрядного уравновешивания). При этом методе (рис. 4.13) происходит последовательное во времени сравнение измеряемой величины х с известной величиной хк, изменяющейся скачками по определенному правилу.

## Slide 30: Метод считывания
Рис 4.14
Метод считывания. При этом методе (рис. 14.4) происходит одновременное сравнение измеряемой величины х со всеми известными величинами хк1 ,хк2, ..., xki, значения которых равны уровням квантования. Известная величина, равная измеряемой xk(tu) = х, дает номер отождествляемого уровня квантования.

## Slide 31
4.Измерительная техника
4.6 Измерительные информационные системы

## Slide 32
Измерительная информационная система -(ИИС) представляет собой совокупность функционально объединенных измерительных, вычислительных и других вспомогательных технических средств для автоматического получения измерительной информации.

## Slide 33
По функциональному назначению ИИС можно разделить на:
измерительные системы;
системы автоматического контроля;
системы технической диагностики;
измерительно-вычислительные комплексы (ИВК).

## Slide 34
Измерительные системы.
К измерительным системам (ИС) относят ИИС, в которых преобладает функция измерения.
ИС делят на системы ближнего и дальнего действия (телеизмерительные системы).

## Slide 35
ИС ближнего действия.
В зависимости от вида и числа узлов в структуре ИС различают многоканальные (с параллельной структурой), сканирующие (с последовательной структурой), мультиплицированные (с общей мерой) и многоточечные (с параллельно-последовательной структурой) ИС.

## Slide 36
ИС дальнего действия (телеизмерительные системы).
Телеизмерительные системы (ТИС) применяются в тех случаях, когда необходимо проводить измерения на объектах, находящихся на значительном расстоянии от средств представления или обработки информации.

## Slide 37
Основным отличием ТИС от других измерительных систем является наличие специального канала связи — совокупности технических средств, необходимых для передачи информации от различных источников на расстояние.

## Slide 38
Основной элемент такого канала — линия связи — представляет собой физическую среду, по которой передается информация. Линии связи бывают проводные, оптические и радиолинии. Основная характеристика канала связи — полоса пропускания частот.

## Slide 39
Измерительно-вычислительные комплексы (ИВК).
ИВК представляют собой совокупность программно-управляемых измерительных, вычислительных и вспомогательных средств, реализующих алгоритм получения, обработки и использования измерительной информации.

## Slide 40
В зависимости от назначения различают:
универсальные ИВК, предназначенные для создания автоматизированных систем научных исследований, испытаний различных изделий и материалов;
проблемно-ориентированные ИВК, соответствующие набору однотипных задач для автоматизированных систем научных исследований или систем управления технологическими процессами;
уникальные ИВК для единичных специфических исследований и испытаний.

## Slide 41: Контрольные вопросы
Перечислите виды основных измерительных масштабных преобразователей.
Как можно увеличить чувствительность магнитоэлектрического преобразователя к току?
Как увеличить измеряемый ток в магнитоэлектрическом амперметре?
Как увеличить измеряемое напряжение в магнитоэлектрическом вольтметре?
Как из магнитоэлектрического вольтметра постоянного напряжения сделать вольтметр переменного напряжения?
Приведите измерительную схему магнитоэлектрического омметра.
Как можно существенно увеличить чувствительность и входное сопротивление вольтметра с магнитоэлектрическим преобразователем?
Как отличаются характеристики электронных вольтметров переменного тока с детектором до усилителя и после усилителя?
Чем отличаются структурные схемы широкополосных и селективных вольтметров?
Можно ли использовать селективный вольтметр в качестве частотомера?

## Slide 42: Контрольные вопросы
Для каких измерений используют мостовые схемы?
Как определяется чувствительность электронно-лучевой трубки?
Для чего нужна синхронизация периодов сигнала и развертки?
В каких случаях используют ждущий режим работы осциллографа?
Какие параметры сигналов можно измерить с помощью фигур Лиссажу?
Какие два обязательных функциональных узла необходимы в цифровых приборах?
Перечислите методы преобразования значений непрерывных измеряемых величин в коды?
Какие виды погрешностей определяют основную погрешность цифровых измерительных приборов?
Приведите структурную схему и объясните работу цифрового мультиметра?
Приведите структурную схему и объясните работу цифрового частотомера?
В чем преимущества и недостатки многоканальных измерительных систем по сравнению со сканирующими?
Что представляет собой измерительно-вычислительные комплексы?