## Slide 1
Трансформаторы в источниках электропитания
Владивосток
2019
Кафедра «Информационных технологий и систем»
Дисциплина «Электропитание устройств и систем связи»

## Slide 2
Содержание:
Общие сведения об трансформаторах
Методические указания и пример расчета однофазного сетевого трансформатора с частотой сети 50 Гц
Методические указания и пример расчета однофазного сетевого трансформатора с частотой сети 400 Гц

## Slide 3
Общие сведения об трансформаторах
Трансформаторами называют электромагнитные устройства, име­ющие две или большее число индуктивно-связанных обмоток и предназначенные для изменения значений переменного напряжения и тока.

## Slide 4
Общие сведения об трансформаторах
В зависимости от назначения трансформаторы подразделяют на трансформаторы питания, согласующие и импульсные
Трансформаторы
Трансформаторы питание
Согласующие трансформаторы
Импульсные трансформаторы

## Slide 5
Общие сведения об трансформаторах
Трансформаторы питания применяют в блоках питания радиоустройств и служат для получения переменных напряжений, необходимых дли нормального функцио­нирования аппаратуры.

## Slide 6
Общие сведения об трансформаторах
Согласующие трансформаторы предназначены для изменения уровня напряжений (токов) электрических сигналов, несущих полезную информацию. Они позволяют согласовать источник сигналов с нагрузкой при минимальном искажении сигнала.

## Slide 7
Общие сведения об трансформаторах
Импульсные трансформаторы предназначены для формирований, трансформа­ции импульсов малой длительности и изменения полярности.

## Slide 8
Общие сведения об трансформаторах
Несмотря на различие функций трансформаторов, основные физические процессы, протекающие в них, одни и те же.
Магнитопроводы служат для обеспечения более полной связи между первичной и вторичной обмотками и увеличения магнитного потока.

## Slide 9
Общие сведения об трансформаторах
Виды магнитопроводов:
Магнитопроводы
Ленточные
Пластинчатые

## Slide 10
Общие сведения об трансформаторах
Функционирование трансформаторов основано на связи цепей через магнитный поток
При подключении к первичной обмотке, имеющей N1 витков, переменного напряжения u1=U1msint в ней появляется переменный ток i1(t) и возникнет магнитный поток Ф1(t), который замыкается через магнитопровод и пронизывать витки первичной и вторичной обмотки, имеющей N2 витков, в результате в первичной индуцируется ЭДС е1(t), а во вторичной – е2(t). Наличие ЭДС е2(t) вызовет появление тока i2(t) во вторичной обмотке, и на нагрузочном резисторе Rн появится напряжение u2(t). Ток i2(t) создаст магнитный поток Ф2(t), направленный навстречу потоку Ф1(t), в результате установится результирующий магнитный поток Фс(t). Незначительная часть потока, создаваемого током i1(t), замыкается не через магнитопровод, а через воздух. Этот поток называется потоком рассеяния Фs1(t), точно так же существует поток рассеяния вторичной обмотки Фs2(t).

## Slide 11
Методические указания и пример расчета однофазного сетевого трансформатора с частотой сети 50 Гц
Исходные данные для расчета:
напряжение на вторичных обмотках – U2.1 = 15 B, U2.2 = 400 B;
токи в нагрузках – I2.1 =10 A, I2.2 = 0,2 A;
максимальная магнитная индукция в магнитопроводе – Вm = 1,35 Тл;
средняя плотность тока в обмотках – ср = 1,9 А/мм2;
частота сети – fc = 50 Гц.

## Slide 12
Методические указания и пример расчета однофазного сетевого трансформатора с частотой сети 50 Гц
1. Выбор магнитопровода
Мощность, отдаваемая трансформатором в нагрузку:
,
.

## Slide 13
Методические указания и пример расчета однофазного сетевого трансформатора с частотой сети 50 Гц
Размеры магнитопровода, необходимые для получения от трансформатора заданной мощности, могут быть найдены на основании выражения
где Sс – геометрическая площадь сечения сердечника
Sок – геометрическая площадь сечения окна
Кзм – коэффициент заполнения по меди, Кзм = 0,2  0,4;
Кзс – коэффициент заполнения по стали, равный отношению площади сечения стали, Кзс = 0,85  0,95.

## Slide 14
Методические указания и пример расчета однофазного сетевого трансформатора с частотой сети 50 Гц
Рис. 2.4. Броневой пластинчатый магнитопровод: Sок = hc, Sок = ab.
Выбираем Кзм = 0,3, Кзс = 0,9.
Подставляем в (2.1) численные значения параметров:
Из табл. 2.8 выбираем магнитопровод с ближайшим большим значением SсSок = 328 см4; масса магнитопровода Gст = 2,53 кг; Sс = 12,8 см2; средняя длина магнитной силовой линии lc = 27,4 см.

## Slide 15
Методические указания и пример расчета однофазного сетевого трансформатора с частотой сети 50 Гц
2. Расчет обмоток трансформатора
Действующее значение ЭДС первичной обмотки трансформатора:
где U1 – относительное падение напряжения на первичной обмотке.
Значения U1 выбираем из таблицы (см. следующий слайд)

## Slide 16
Методические указания и пример расчета однофазного сетевого трансформатора с частотой сети 50 Гц
Относительные падения напряжений
на обмотках трансформаторов
Частота, Гц | Конструк- ция магнитопровода | Вели-чина | Суммарная мощность вторичных обмоток Р2, ВА |  |  |  |  | 
 |  |  | 5-15 | 15-50 | 50-150 | 150-300 | 300-1000 | 1000-2500
50 | Броневая | U1% | 2013 | 136 | 64,5 | 4,53 | 31 | 
 |  | U2% | 2518 | 1810 | 108 | 86 | 62 | 
 | Стержне-вая | U1% | 1812 | 125,5 | 5,54 | 43 | 31 | 10,8
 |  | U2% | 3317 | 179 | 96 | 64 | 42 | 21,0
400 | Броневая | U1% | 108 | 84 | 41,5 | 1,51,0 | 1,00,5 | 0,5
 |  | U2% | 8,510 | 105 | 52,0 | 2,01,2 | 1,20,5 | 0,5
 | Стержне- вая | U1% | 75 | 52 | 21,0 | 1,01,0 | 1,00,5 | 0,5
 |  | U2% | 86,5 | 6,53 | 31,5 | 1,51,0 | 1,00,5 | 0,4

## Slide 17
Методические указания и пример расчета однофазного сетевого трансформатора с частотой сети 50 Гц
Для рассчитанной мощности выбираем U1 =3,75 %:
Действующая ЭДС одного витка:
где Кф – коэффициент формы напряжения первичной обмотки, для синусоидального напряжения Кф = 1,11
Число витков первичной обмотки (округляется до целого числа):

## Slide 18
Методические указания и пример расчета однофазного сетевого трансформатора с частотой сети 50 Гц
Действующая ЭДС вторичных обмоток Е2.1 и Е2.2 под нагрузкой
где U2 = 7% (см. таблицу):
Число витков вторичных обмоток:

## Slide 19
Методические указания и пример расчета однофазного сетевого трансформатора с частотой сети 50 Гц
Активная составляющая тока первичной обмотки, равная сумме токов нагрузки, пересчитанных на первичную обмотку:
Активная составляющая тока первичной обмотки, обусловленная потерями в магнитопроводе:
где Рст – удельные потери в сердечниках из трансформаторных сталей на частоте 50 Гц. Значение Рст = 3,7 Вт/кг выбираем из таблицы (см следующий слайд)

## Slide 20
Методические указания и пример расчета однофазного сетевого трансформатора с частотой сети 50 Гц
Удельные потери в броневых сердечниках
из трансформаторных сталей на частоте 50 Гц
Реактивная составляющая тока первичной обмотки, равная току намагничивания трансформатора:
где qст – удельная намагничивающая мощность. Из таблицы (см. следующий слайд) выбираем qст = 50 ВА/кг
Магнитная индукция Bm, Тл | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,35
Удельные потери Рст, Вт/кг | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,7

## Slide 21
Методические указания и пример расчета однофазного сетевого трансформатора с частотой сети 50 Гц
Удельная намагничивающая мощность для броневых сердечников из трансформаторных сталей на частоте 50 Гц
Полный ток первичной обмотки
Магнитная индукция Bm, Тл | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,35
Удельная намагничивающая мощность qст, ВА/кг | 25 | 30 | 40 | 50

## Slide 22
Методические указания и пример расчета однофазного сетевого трансформатора с частотой сети 50 Гц
Ток холостого хода трансформатора
Сечение проводов обмоток трансформатора

## Slide 23
Методические указания и пример расчета однофазного сетевого трансформатора с частотой сети 50 Гц
Диаметр проводов обмоток трансформатора:
Рассчитанные значения диаметров проводов округляются до ближайшего большего стандартного значения (обычно до сотых долей миллиметра). Тогда

## Slide 24
Методические указания и пример расчета однофазного сетевого трансформатора с частотой сети 400 Гц
Исходные данные для расчета:
напряжение на вторичных обмотках – U2.1 = 15 В, U2.2 = 400 В;
токи в нагрузках – I2.1 = 10 А, I2.2 = 0,2 А;
максимальная магнитная индукция в магнитопроводе – Вm = 1,1 Тл;
средняя плотность тока в обмотках – ср = 3,5 А/мм2;
частота сети – fс = 400 Гц.
Очевидно, что мощность, отдаваемая трансформатором в нагрузку, та же, что и в предыдущем примере: Рн = 230 Вт.
По формуле определяем размеры магнитопровода, необходимые для получения от трансформатора заданной мощности:

## Slide 25
Методические указания и пример расчета однофазного сетевого трансформатора с частотой сети 400 Гц
Из табл. 2.8 (см. пособие) выбираем магнитопровод Ш1625, у которого ScSок = 25,6 см4; масса магнитопровода Gст = 0,4 кг; Sс = 4 см2; средняя длина магнитной силовой линии lс = 13,7 см.
Действующее значение ЭДС первичной обмотки трансформатора определяем по формуле (2.2), значение U1 = 1,25 % выбираем из табл. 2.2 (см. пособие):
Действующая ЭДС одного витка (2.3):
Число витков первичной обмотки (2.4):

## Slide 26
Методические указания и пример расчета однофазного сетевого трансформатора с частотой сети 400 Гц
Действующие ЭДС вторичных обмоток Е2.1 и Е2.2 под нагрузкой определяем по формуле (2.5), значение U2 = 1,6 % выбираем из табл. 2.2 (см. пособие):
Число витков вторичных обмоток:
;
;

## Slide 27
Методические указания и пример расчета однофазного сетевого трансформатора с частотой сети 400 Гц
Активная составляющая тока первичной обмотки, равная сумме токов нагрузки, пересчитанных на первичную обмотку (2.6):
Активную составляющую тока первичной обмотки, обусловленную потерями в магнитопроводе, определяем по формуле (2.7), где выбираем из табл. 2.6
Удельные потери в броневых сердечниках
из трансформаторных сталей на частоте 400 Гц
Магнитная индукция Bm, Тл | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1,0 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,2
Удельные потери Рст, Вт/кг | 10 | 11,25 | 12,5 | 13,75 | 15 | 16,25 | 17,5 | 18,75 | 20

## Slide 28
Методические указания и пример расчета однофазного сетевого трансформатора с частотой сети 400 Гц
Реактивную составляющую тока первичной обмотки, равную току намагничивания трансформатора, определяем по формуле (2.8), где qст = 130 ВА/кг выбираем из табл. 2.7:
Удельная намагничивающая мощность для броневых сердечников из трансформаторных сталей на частоте 400 Гц
Магнитная индукция Bm, Тл | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1,0 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,2
Удельная намагничивающая мощность qст, ВА/кг | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160

## Slide 29
Методические указания и пример расчета однофазного сетевого трансформатора с частотой сети 400 Гц
Полный ток первичной обмотки (2.9):
Ток холостого хода трансформатора (2.10):
Сечение проводов обмоток трансформатора (2.11):
;
;

## Slide 30
Методические указания и пример расчета однофазного сетевого трансформатора с частотой сети 400 Гц
Диаметр проводов обмоток трансформатора (2.12):
Рассчитанные значения диаметров проводов округляются до ближайшего большего стандартного значения:
Таким образом, увеличение частоты сети в 8 раз позволяет: уменьшить массу магнитопровода в 6,3 раза; уменьшить число витков в обмотках в 2 раза; ток холостого хода уменьшить более чем в 2 раза.
;
;
;
;

## Slide 31
Контрольные вопросы
Укажите назначение трансформаторов питания.
Как выбирается магнитопровод (сердечник) трансформатора?
В чем отличие трансформатора минимальной стоимости от трансформатора минимальной массы?
Какие сердечники используются в трансформаторах большой и средней мощности?
Какие сердечники используются в трансформаторах малой мощности?
Какие сердечники используются в трансформаторах с высокой частотой сети?
Как определяется количество витков в обмотках трансформатора?
Почему нежелательно уменьшать габариты трансформатора за счет увеличения плотности тока в обмотках?
Каким образом можно существенно уменьшить габариты и массу трансформатора?