## Slide 1
Министерство образования и науки российской федерации
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Институт информатики, инноваций и бизнес систем
Кафедра электроники
«Основы конструирования и технологии производства РЭУ»
Тема «Конструкторская документация»
Ведущий преподаватель: Белоус И.А.
Владивосток, 2014

## Slide 2
СОДЕРЖАНИЕ
1. Основы стандартизации
2. Виды конструкторских документов

## Slide 3: ЛИТЕРАТУРА
1. Основы конструирования и технологии радиоэлектронных средств: учебное пособие для студ. вузов / Г. Ф. Баканов, С. С. Соколов, В. Ю. Суходольский. - М.: Академия, 2007. - 368 с.: ил.

## Slide 4: 1. Основы стандартизации
Стандартизация — совокупность научно-технических зако­нов, регламентирующих все виды деятельности при создании и эксплуатации изделий. В России действует Государственная сис­тема стандартизации (ГССР), включающая в себя Государствен­ные стандарты (ГОСТ), отраслевые стандарты (ОСТ) и стандар­ты предприятий (СТП).
Основные сведения о стандартах содержат Указатель государ­ственных стандартов и Классификатор («раздел — класс — груп­па»).

## Slide 5
Примеры содержания некоторых стандартов.
ГОСТ 1.0. «Термины и определения. Организационные и ме­тодические основы ГССР», объявляющего объектами стандарти­зации продукцию и правила, обеспечивающие ее разработку, про­изводство и применение.
Стандарты могут устанавливать:
методы, термины, обозначения и другие, имеющие перспек­тиву многократного применения в науке, технике, промышлен­ном производстве и других сферах хозяйства и в международных отношениях;

## Slide 6
производственно-технические отношения на разных этапах жизненного цикла продукции, постоянно возникающие и по­вторяющиеся между ее изготовителями и потребителями; регла­ментированы чаще всего стандартами и ТУ, в которые включа­ются основные потребительские показатели, требования по ка­честву и размерные параметры, правила приемки, методы конт­роля, правила маркировки, упаковки, транспортирования и хра­нения, правила эксплуатации и ремонта, гарантии изготовителя и др.

## Slide 7
В зависимости от объектов стандартизации и устанавливаемых требований различают:
организационно-методические стандарты, устанавливающие общие требования, обеспечивающие организационно-техничес­кое единство объектов стандартизации, а также единство и вза­имные связи процессов управления в различных областях дея­тельности;

## Slide 8
общетехнические стандарты, обеспечивающие информа­ционную совместимость и однозначность понимания объекта стан­дартизации, техническое единство и взаимосвязи объектов стандартизации и устанавливающие общие методы проектирования, подготовки производства и производства и т.д.;

## Slide 9
стандарты на продукцию, устанавливающие всесторонние требования к разработке и производству продукции, типоразмер­ные и параметрические ряды, обеспечивающие унификацию и взаимозаменяемость продукции, а также сохранность свойств про­дукции при ее транспортировании и обращении в период жиз­ненного цикла.

## Slide 10
ГОСТ 2.0. «Единая система конструкторской документации (ЕСКД)». Основной комплект стандартов ЕСКД, распространя­ющийся на все виды КД, а также на учетно-регистрационную, нормативно-техническую и технологическую документации, вклю­чает в себя 183 Государственных стандарта.
Составными частями ЕСКД являются «Классификатор стан­дартов ЕСКД» — ГОСТ 2.001 и «Классификатор ЕСКД» — ГОСТ 2.201.

## Slide 11
Общероссийский классификатор промышленной и сельскохо­зяйственной продукции (ОКП) — это систематизированный свод кодов и наименований всей выпускаемой в стране по стандартам и ТУ промышленной и сельскохозяйственной продукции, являю­щейся предметом самостоятельных поставок предприятиями и организациями.

## Slide 12
Код ОКП состоит из классификационной части (К — ОКП), которая содержит закодированные шестиразрядными кодами груп­пировки продукции, и ассортиментной части (А — ОКП), содер­жащей закодированные десятиразрядными десятичными кодами продукцию.

## Slide 13: 2. Виды конструкторских документов
Схемы. Классификация. По виду отображаемых физических процессов схемы подразделяют на электрические (Э), гидравли­ческие (Г), пневматические (П), кинематические (К), оптиче­ские (J1), вакуумные (В), газовые (X), автоматизации (А) и ком­бинированные (С).
Различают следующие типы электрических схем: структурные (Э1), функциональные (Э2), принципиальные (ЭЗ), соединений (Э4), подключения (Э5), общие (Э6), расположения (Э7) и про­чие (Э8). Электрические схемы выполняют в соответствии с тре­бованиями ГОСТ 2.705.

## Slide 14
Схема электрическая структурная (Э1). Конструкторский до­кумент, отображающий основные структурные единицы изделия, их назначение и взаимосвязи, предназначен для ознакомления с общими принципами построения и функционирования изделия. Структурные единицы выполняют в виде прямоугольников и УГО, их наименование вписывают внутри прямоугольников или офор­мляют в виде таблицы.

## Slide 15
Графическое построение схемы должно давать наглядное пред­ставление о последовательности взаимодействия составных час­тей изделия и прохождении основных потоков информации.
Фрагмент структурной схемы приемника телевизионных сиг­налов изображен на рис. 1. Размеры элементов и содержания пред­ставленной на структурной схеме информации строго не регла­ментированы.

## Slide 16
Рис. 1. Фрагмент структурной схемы приемника телевизионных сигна­лов:
1 — преселектор; 2 — канал звука; 3 — оконечное устройство; 4 — канал изоб­ражения; 5 — селектор синхроимпульсов; 5, 7 — устройства, формирующие управляющие сигналы развертки; 8 — устройство, формирующее высокое на­пряжение; 9 — электронно-лучевая трубка; А — антенна; СИ К — синхрониза­ция кадров; СИС — синхронизация строк

## Slide 17
Схема электрическая функциональная (Э2). Конструкторский документ, отображающий основные функциональные преобразо­вания сигнала в одной из составных частей изделия. Схема пред­назначена для ознакомления с конкретными видами функцио­нального преобразования сигнала (спектра сигнала) тракта, не­обходимыми с учетом вида и параметров этого сигнала. Устрой­ства и узлы схемы, выполняющие функциональные преобразова­ния сигнала типа фильтрации, усиления, генерации, детектиро­вания изображают в виде УГО по ГОСТ 2.735 и ГОСТ 2.737.

## Slide 18
Пример функциональной схемы канала звука приемника теле­визионных сигналов (фрагмент) приведен на рис. 2. Описание схемы приводят в техническом проекте.
Рис. 2. Фрагмент функциональной схемы канала звука приемника теле­визионных сигналов:
1 — усилитель ВЧ; 2 — частотный детектор; 3, 4 — усилители; 5 — громкогово­ритель

## Slide 19
Электрическая принципиальная схема (ЭЗ). Конструкторский документ, определяющий для каждого функционального узла или устройства полный состав ЭРК и связи между ними, а для функ­циональной системы (комплекса) — состав узлов и устройств и связи между ними.
Схема ЭЗ дает полное представление о функционировании из­делия, режимах его работы, является исходным документом для разработки конструкции изделия. ЭРК изображают в виде УГО .

## Slide 20
Рис. 3. Примеры принципиальных схем усилителя звукового сигнала:
а — лампового; б — транзисторного; в — на основе операционного инвертиру­ющего усилителя; г-на основе операционного неинвертирующего усилителя

## Slide 21
Примеры принципиальной схемы усилителя звукового сигна­ла телевизионного приемника изображены на рис. 3. Описание и расчет параметров схемы приводят в техническом проекте, на­пример в следующем виде (см. рис. 2.5, б): «Усилитель низкой ча­стоты собран на транзисторе VT, включенным по схеме с общим эмиттером. Его коэффициент усиления К~ SR3, где S— крутизна входной характеристики транзистора. Резисторы Rl, R2 и R4 за­дают положение рабочей точки и обеспечивают его стабильность при изменении температуры. Конденсатор С устраняет обратную отрицательную связь по переменному току».

## Slide 22
Обязательным сопроводительным документом при выпуске схем Э1, Э2 и ЭЗ является Перечень элементов, представляющий со­бой таблицу, выполненную по ГОСТ 2.710, в которой должны быть перечислены все элементы, изображенные на схеме, с ука­занием (по стандарту) их наименования и обозначения в виде основной записи. Перечень элементов для схемы, приведенной на рис. 3, б, показан на рис. 4.

## Slide 23
Рис. 4. Пример оформления Перечня элементов для схемы ЭЗ

## Slide 24
Чертежи. Общие правила выполнения чертежей регламентиру­ют стандарты ЕСКД третьей группы — ГОСТ 2.301 и др.
Чертеж сборочный (СБ). Конструкторский документ, содер­жащий изображение сборочной единицы и данные, необходимые для ее сборки и контроля:
указания о видах и способах сопряжения деталей;
указания о способах выполнения неразъемных соединений;
размеры, предельные отклонения и другие параметры и тре­бования выполненные или проконтролированные по сборочно­му чертежу;

## Slide 25
габаритные, присоединительные, установочные и другие спра­вочные размеры;
номера позиций составных частей сборочной единицы.
Правила выполнения сборочных чертежей даны в ГОСТ 2.109.
Пример выполнения сборочного чертежа приведен на рис. 5.

## Slide 26
Рис. 5. Фрагмент сборочного чертежа узла усилителей

## Slide 27
Наименование и обозначение составных частей сборочной еди­ницы приводятся в текстовом основном документе — специфи­кации, форма и порядок заполнения которой установлены ГОСТ 2.108. Спецификация в общем случае состоит из разделов, распо­ложенных в определенной последовательности: документация, комплексы, сборочные единицы, детали, стандартные изделия (изготовленные по стандартам), прочие изделия (изготовленные по техническим условиям), материалы, комплекты.
Чертеж детали. Основной конструкторский документ, содер­жащий изображение детали и сведения, необходимые для ее из­готовления и контроля. Правила выполнения чертежей деталей даны в ГОСТ 2.109.

## Slide 28
Чертеж детали. Основной конструкторский документ, содер­жащий изображение детали и сведения, необходимые для ее из­готовления и контроля. Правила выполнения чертежей деталей даны в ГОСТ 2.109.

## Slide 29
Текстовые документы. К текстовым относятся документы, со­держащие сплошной текст — пояснительная записка, отчет, тех­нические условия, инструкция (по эксплуатации, настройке), программа испытаний и документы, содержащие текст, разби­тый на графы — спецификация, перечень элементов, ведомость покупных изделий. Правила их выполнения регламентированы ГОСТ 2.105.

## Slide 30
Пояснительная записка (ПЗ). Содержит сведения о результа­тах разработки проекта (эскизного, технического) изделия с при­ложением необходимых конструкторских графических докумен­тов.
ПЗ состоит из следующих разделов:
введение,
назначение и область применения,
технические параметры, о
писание и обо­снование принятых технических решений,
расчеты, подтвержда­ющие соответствие параметров изделия требованиям ТЗ, в том числе экономическим и экологическим по безопасности труда,
заключение,
список источников информации,
приложения.

## Slide 31
Для пояснения текста в документе приводят иллюстрации — рисунки, фотографии, схемы, диаграммы, называемые рисунка­ми и выполняемые по ГОСТ 2.105 и ГОСТ 2.319.
Отчет о научно-исследовательской работе. Научно-техни­ческий документ, содержащий систематизированные сведения о результатах, полученных в ходе выполнения теоретического и (или) экспериментального исследования проблемы.

## Slide 32
Требования, содержание и правила выполнения отчета регла­ментированы ГОСТ 7.32.
Отчет должен иметь следующие струк­турные части:
титульный лист;
список исполнителей;
реферат;
содержание (разделов и глав); перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов;
введение, основную часть;
заклю­чение и выводы; использованные источники информации; при­ложения.