## Slide 1
Стандарты IDE/ATA, ATAPI
Периферийные устройства
[Номер и название специальности]
Институт Информатики, Инноваций и Бизнес-систем, Кафедра ИСКТ
Ничипоренко С.С.

## Slide 2
План лекций:
<number>
Назначение и группы периферийных устройств
Стандарт IDE/ATA
Стандарт ATAPI
Современные реализации ATA/IDE
Реализации ATA/IDE
Взаимодействие диска IDE с операционной системой
Использование дисков большой емкости
Cтандарты UltraDMA
Режимы DMA
Интерфейс ATAPI
Стандарт Enhanced IDE

## Slide 3
Стандарты IDE/ATA
<number>
ATA/IDE (англ. Advanced Technology Attachment, Присоединение по продвинутой технологии) — параллельный интерфейс подключения накопителей (жёстких дисков и оптических приводов) к компьютеру.
Возникшая в 1984 году у компаний Compaq и Western Digital идея IDE- контроллера (Integrated Disk Electronic) заключается в том, что непосредственно сам интерфейсный контроллер встроен в электронику носителя (жесткого диска, например). При этом тот контроллер, к которому подключается диск, по сути дела не является полноценным устройством, а выполняет только функции сопряжения носителя с шиной. Идея оказалась достаточно удачной - цена на контроллер резко снизилась, а на жесткие диски поднялась незначительно. Интерфейс IDE также часто называют ATA (AT Attachment), иногда AT-BUS-контроллером. Современные чипсеты уже содержат IDE-контроллер и на материнской плате присутствуют соответсвующие разъемы. Если даже чипсет и не имеет IDE-микросхемы, то производители системных плат, как правило, ставят на плату внешний контроллер, так что пользователю IDE-интерфейс достается практически бесплатно.

## Slide 4
Стандарты ATAPI
<number>
ATAPI (ATA Packet Interface) - стандарт, созданный с тем, чтобы позволить таким устройствам, как дисководы CD-ROM или стриммеры, подключаться напрямую к ATA-портам - дешево, и без необходимости специальных контроллеров, как это было ранее. Спецификация была разработана максимально заинтересованными лицами - группой производителей дисководов CD-ROM, с большой помощью от Western Digital и Oak Technology. В результате появления ATAPI-устройств, появилась возможность подключать дисководы CD-ROM и стримеры непосредственно к тому же шлейфу, к которому подключен и винчестер. Таким образом, ATAPI - это стандарт для CD-Rom'ов и стриммеров, позволяющий им работать с устройствами на основе IDE (ATA), такими как винчестеры, используя те же шлейфы и порты без каких-либо дополнительных контроллеров (если кто-то помнит, то ранее для этого требовался специальный контроллер, в качестве которого в ряде случаев могла выступать, например, звуковая плата).

## Slide 5
Реализации ATA/IDE
Реализации ATA/IDE
<number>
Параметр | ST506/412 MFM | ST506/412 RLL | SCSI | IDE/ATA
Максимальная скорость обмена | 5Мбит/сек | 7.5Мбит/сек | 24/40МБайт/сек | 10МБайт/сек
Максимальное количество устройств | 4 | 4 | 56 | 2
Максимальное количество устройств в DOS | 2 | 2 | 36 | 2
Подключение других устройств | - | - | + | -
Число секторов на дорожке | 17 | 26 | Не определено | Не определено
Загрузка процессора | Все операции ввода-вывода осуществляются с использованием процессора | Частичное использование |  | 
Многозадачный ввод-вывод | - | + |  | 
Автоматическая коррекция ошибок | - | - | + | +
Низкоуровневое форматирование | + | + |  | 

## Slide 6
Взаимодействие диска IDE с операционной системой.
<number>
Первоначальная версия стандарта IDE обеспечивала возможность подключения к компьютеру четырех винчестеров и позволяла обмениваться данными с диском на скорости до 10Мбайт/сек, однако реальная скорость ограничивалась прежде всего возможностями самого винчестера. Подключение четырех устройств, предусмотренное спецификацией IDE, в компьютерах семейства IBM PC AT, в спецификации ATA/IDE реализовано не было. Кроме того, совместное использование стандарта ATA и программного интерфейса Int 13 BIOS ограничивало размер дисковых устройств 528Мб.
Взаимодействие диска IDE с операционной системой.

## Slide 7
Взаимодействие диска IDE с операционной системой.
Использование дисков большой емкости.
<number>
Существует два способа преодолеть ограничение размера диска:
Первый способ заключается в использовании трансляции адресов CHS (цилиндр-головка-сектор) - пересчета реальных значений в фиктивные, удовлетворяющие ограничениям BIOS. Контроллер и BIOS используют в этом случае разную геометрию для адресации данных на диске. Если диск содержит 1500 секторов и имеет 16 головок, то в результате трансляции BIOS будет воспринимать его как устройство с 750 цилиндрами и 32 головками.
Технология Enhanced IDE использует другой метод, называемый логической адресацией блоков (LBA - Logical Block Address). В этом случае используется сквозная нумерация секторов и адрес CHS преобразуется в одно 28-битовое число, используемое для нумерации секторов - LBA-адрес. Метод LBA обеспечивает более эффективный способ работы с большими дисками за счет простоты преобразования адреса. Кроме того, этот способ представляется более эффективным при разработке новых операционных систем. Схема адресации с использованием LBA была впервые применена фирмой Western Digital в конце 1993 года, позволив создать диск IDE размеров 540Мб (модель AC2540).

## Slide 8
Последние стандарты ATA 66 (или ultra DMA/66, или UDMA/66) и ATA 100 (или ultra DMA/100, или udma/100) обеспечивают быструю передачу данных в пакетном и непрерывном режимах (66 и 100 Мбайт/с, соответственно).
Cтандарты UltraDMA
<number>

## Slide 9
Хотя режимы программируемого ввода-вывода (PIO) являются стандартным методом, поддерживаемым в серийных устройствах IDE, и отличаются высокой совместимостью, существуют и другие способы повышения скорости обмена с винчестерами. Метод прямого доступа к памяти (DMA) основан на передаче данных между диском и памятью компьютера без использования центрального процессора CPU). Тип B для DMA определен в спецификации EISA и обеспечивает обмен со скоростью 4Мб/сек. Этот метод дает преимущество по сравнению со стандартной скоростью для шины ISA, но значительно уступает Fast-SCSI.
С развитием технологии локальных шин в спецификации PCI был предложен новый вариант обмена с использованием DMA (тип F), обеспечивающий скорость 8.33 и 6.67Мб/сек. В соответствии с возможностями существующих микросхем была предложена спецификация DMA Mode 1 с циклом 150нсек., обеспечивающая скорость обмена 13Мб/сек. за счет передачи нескольких слов за один запрос. Комплекты микросхем с поддержкой DMA типа B (EISA) и типа F (PCI) поставляются с конца 1993 года.
Режимы DMA
<number>

## Slide 10
Компания Western Digital разработала спецификацию ATAPI (ATA Packet Interface) для подключения к контроллеру IDE новых устройств хранения, подобных приводам CD-ROM и стриммерам. В традиционной компьютерной архитектуре использовался механизм переноса данных, основанный на регистрах. Современные варианты архитектуры используют механизм передачи на основе пакетов. ATAPI является расширением стандарта IDE, обеспечивающим возможность работы с пакетами. Спецификация ATAPI добавляет к IDE единственную новую команду, расширяющую функции контроллера, и две новых команды адресации.
Интерфейс ATAPI
<number>

## Slide 11
Стандарт Enhanced IDE
<number>
Стандартный ATA | Enhanced IDE
Поддерживает только два диска | Поддерживает четыре диска при двухканальном контроллере и допускает дальнейшее расширение
Может использоваться только для подключения винчестеров. | Обеспечивает возможность подключения устройств ATAPI (CD-ROM и стриммеры)
Емкость диска не может превышать 528Мб в результате совместного использования BIOS Int 13 и спецификации IDE. | Адресация LBA (Linear Block address) позволяет использовать диски размером до 8.4Гб
Скорость обмена не может превышать 2-3 Мб/сек. | В режиме 3 PIO и режиме 1 DMA скорость обмена может достигать 13.3Мб/сек.

## Slide 12
Рекомендуемая литература
Пример списка литературы
<number>
1. Гук М.Ю. Аппаратные средства IBM PC. – М.: Изд-во “Питер”, 2006. – 1072 с.
2. Партыка Т.Л., Попов И.И. Периферийные устройства вычислительной техники. – М.: Изд-во «Питер", 2007. – 432 с.

## Slide 13
<number>
Использование материалов презентации
Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.
Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается только после получения письменного согласия авторов.