## Slide 1
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса Институт информатики инноваций и бизнес систем
Предмет:
«Технологии Интернет»
Руководитель: Сачко Максим Анатольевич,
старший преподаватель

## Slide 2
Тема 1
Стек протоколов TCP/IP

## Slide 3: Содержание:
1) Уровни стека TCP/IP
2) Протокол ICMP
3) Протокол UDP
4) Протокол TCP
5) IP-адресация
6) Классовая и бесклассовая модель

## Slide 4
<number>
TCP/IP - набор средств низкого уровня, которые обеспечивают передачу данных между компьютерами через Интернет.
Сервисы Интернет и прикладные программы, которые изучаются в настоящем курсе, пользуются TCP/IP для взаимодействия между собой - аналогично как люди пользуются телефонной сетью.
Стек протоколов TCP/IP

## Slide 5
<number>
TCP/IP устроен в виде многоуровневой системы, где каждый уровень выполняет свою функцию по обеспечению передачи данных между компьютерами. Детали работы каждого уровня скрыты от других уровней; каждый уровень взаимодействует только со своими соседними уровнями сверху и снизу.
1. Уровни стека TCP/IP

## Slide 6
<number>
открытые стандарты протоколов, разрабатываемые независимо от программного и аппаратного обеспечения;
независимость от физической среды передачи;
система адресации, позволяющая уникально идентифицировать каждый компьютер в Интернет;
стандартизованные протоколы прикладного уровня, реализующие сервисы Интернет.
Особенности TCP/IP

## Slide 7
<number>
Стек протоколов TCP/IP

## Slide 8
<number>
Функции:
отображение IP-адресов в физические адреса сети (MAC-адреса);
инкапсуляция IP-дейтаграмм (datagrams) в кадры (frames) для передачи по физическому каналу и передача кадров;
На этом уровне работает протокол ARP, осуществляющий отображение адресов
IP->MAC.
Network Access Layer

## Slide 9
<number>
определение дейтаграммы - основного блока передачи данных в Интернет;
определение схемы адресации в Интернет;
передвижение данных между транспортным уровнем и уровнем доступа к среде передачи;
маршрутизация дейтаграмм;
фрагментация дейтаграмм на границе сред с различными размерами блока передаваемых данных и сборка фрагментированных дейтаграмм в месте назначения.
Функции протокола IP в Internet Layer

## Slide 10
<number>
Вторым важным протоколом межсетевого уровня является протокол управляющих сообщений Интернет — ICMP (Internet Control Message Protocol), являющийся неотъемлемой частью модуля IP.
Протокол ICMP доставляет диагностические и управляющие сообщения от одного IP-адреса к другому. Сообщения делятся на типы, определяемые номерами, внутри типов сообщения идентифицируются числовыми кодами или именами.
2. Протокол ICMP

## Slide 11
<number>
Source Quench (4) - слишком быстрое прибытие дейтаграмм; отправляется узлом назначения на узел-источник, если первый не успевает обрабатывать поступающие данные.
Destination Unreachable (3) - узел назначения недоступен.
Redirect (5) - изменить маршрут; отправляется маршрутизатором при необходимости использовать другой маршрут.
Echo (8,0) - эхо; используется программой ping.
Примеры сообщений ICMP

## Slide 12
<number>
Протоколы транспортного уровня обеспечивают прозрачную доставку данных (end-to-end delivery service) между двумя процессами. Процесс внутри хоста идентифицируется номером, который называется номером порта. Таким образом, роль адреса на транспортном уровне выполняет номер порта.
Совокупность IP-адреса и номера порта называется сокетом (socket). Как IP адрес уникально определяет в Интернет IP-интерфейс (хост), сокет уникально идентифицирует в Сети конкретный процесс.
Transport Layer

## Slide 13
<number>
UDP (User Datagram Protocol, протокол пользовательских дейтаграмм) является ненадежным протоколом без установления соединения.
UDP получает от прикладного процесса данные для пересылки в виде отдельных несвязанных сообщений, снабжает их минимальным заголовком, в котором указываются номера портов отправителя и получателя и передает пакет на уровень IP.
3. Протокол UDP

## Slide 14
<number>
NFS (Network File System - сетевая файловая система),
TFTP (Trivial File Transfer Protocol - простой протокол передачи файлов),
SNMP (Simple Network Management Protocol - простой протокол управления сетью),
DNS (Domain Name Service - доменная служба имен).
Прикладные процессы на основе UDP

## Slide 15
<number>
TCP (Transmission Control Protocol - протокол контроля передачи) - надежный байт-ориентированный (byte-stream) протокол с установлением соединения.
Протокол TCP осуществляет передачу данных, получаемых от прикладного процесса. Поток данных разбивается модулем TCP на сегменты. Передача сегментов осуществляется между сокетами с предварительным выполнением диалоговой процедуры установления соединения и с контролем успешной доставки сегментов в процессе пересылки.
3. Протокол TCP

## Slide 16
<number>
Установка TCP-соединения

## Slide 17
<number>
Метод скользящего окна

## Slide 18
<number>
Каждому узлу Интернет (точнее, каждому IP-интерфейсу) присваивается уникальный 32-битный адрес, состоящий из адреса сети, в которой находится компьютер, и номера компьютера в этой сети. Сетевая маска (32 бита) позволяет отделить адрес сети от номера компьютера. В каждой сети определяется широковещательный адрес ("всем узлам этой сети").
IP-адресация

## Slide 19
<number>
IP-адрес - 32-битный идентификатор IP-интерфейса, состоящий из адреса сети и номера хоста. Местоположение границы между двумя частями адреса может быть различным в разных адресах и определяется разными способами в классовой и бесклассовой модели.

## Slide 20
<number>
Например, адрес
10100000010100010000010110000011
записывается как
10100000.01010001.00000101.10000011
=
160.81.5.131

## Slide 21
<number>
Классовая адресация - способ построения адреса, когда граница между адресом сети и номером хоста в IP-адресе проходит по границе октета (между битами 7 и 8, или 15 и 16, или 23 и 24), при этом местоположение этой границы определяется значением страшего октета.
Бесклассовая адресация (CIDR) - способ построения адреса, граница между адресом сети и номером хоста в IP-адресе проходит в произвольном месте. Местоположение границы определяется сетевой маской, которая в этом случае прилагается к IP-адресу.
6. Классовая и бесклассовая адресация

## Slide 22
<number>
Классы IP-адресов

## Slide 23
<number>
Для удобства записи IP-адрес в модели CIDR часто представляется в виде a.b.c.d / n, где a.b.c.d — IP адрес, n — количество бит в сетевой части.
Пример: 137.158.128.0/17
Маска сети для этого адреса: 17 единиц (сетевая часть), за ними 15 нулей (хостовая часть), что в октетном представлении равно
11111111.11111111.10000000.00000000 =
255.255.128.0.
Запись адресов в бесклассовой модели

## Slide 24
<number>
IP = 205.37.193.134/26
IP = 205.37.193.134 netmask = 255.255.255.192
в двоичном виде:
IP = 11001101 00100101 11000111 10000110
маска = 11111111 11111111 11111111 11000000
network = 11001101 00100101 11000111 11000000
Пример

## Slide 25: Вопросы для самопроверки:
1. Опишите функции слоев стека TCP/IP и их взаимосвязь.
2. Что такое маска сети?
3. В чем состоит сущность процесса IP-маршрутизации?
4. Каковы задачи протокола IP? TCP? В чем их отличие друг от друга?
5. Каковы недостатки протокола IP? Подходы к их решению.
6. Каковы недостатки протокола TCP? Подходы к их решению.
7. Как приложение взаимодействует со стеком TCP/IP?

## Slide 26: Рекомендуемая литература:
Мамаев М., Петренко С. Технологии защиты информации в Интернете. Специальный справочник. – СПб: "Питер", 2005.
К. Хант. Персональные компьютеры в сетях TCP/IP: Руководство администратора сети/ Пер. с англ. – СПб.: ЗАО "ЭлектроникаБизнесИнформатика", Киев: "BHV", 2003.
Золотов С. Протоколы Internet: Руководство для профессионалов. – СПб.: BHV-СПб, 2004.

## Slide 27
Использование материалов презентации
Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.
Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается только после получения письменного согласия авторов.